SECRETARIA DE SALUD

SUBSECRETARIA DE REGULACION

Y FOMENTO SANITARIO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL

SANITARIO DE BIENES Y SERVICIOS

APLICACION DEL ANALISIS DE RIESGOS,

IDENTIFICACION Y CONTROL DE

PUNTOS CRITICOS EN LA INDUSTRIA DE

L E C H E    P A S T E U R I Z A D A

MEXICO, D. F. MARZO DE 1994.

Elaborado por:

Q.F.B. Arnoldo Hinojosa Puga

Q.F.B. Ma. de Lourdes Vázquez Arteaga

Revisado por:

M. en C. José Luis Flores Luna

CONTENIDO

página

PROLOGO											  v

OBJETIVOS										  1

INTRODUCCION										  2

CAPITULO 1.  QUE ES EL ANALISIS DE RIESGOS,

IDENTIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS			  4

CAPITULO 2.  DESCRIPCION DEL METODO DE ANALISIS

DE   RIESGOS,  IDENTIFICACION  Y  CONTROL  DE

PUNTOS  CRITICOS									  6

CAPITULO 3.  APLICACION  DEL  METODO DE ANALISIS

DE RIESGOS, IDENTIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS

CRITICOS EN EL PROCESO DE LECHE PASTEURIZADA			 16

A. FORMACION DEL EQUIPO DE  ARICPC					 17

B. DESCRIPCION  DEL PRODUCTO						 17

C. IDENTIFICACION DEL USO DEL PRODUCTO POR

LOS CONSUMIDORES									 23

D. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO					 24

E. ANALISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA

OPERACION DEL PROCESO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

PARA SU CONTROL									 26

F. IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE

CONTROL EN CADA ETAPA DEL PROCESO					 42

G. DIAGRAMA DE FLUJO CON LOS PUNTOS

CRITICOS DE CONTROL								 50

H. ESTABLECIMIENTO  DE ESPECIFICACIONES,

ACCIONES DE MONITOREO Y MEDIDAS CORRECTIVAS

PARA CADA PUNTO CRITICO DE CONTROL					 52

I. ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO				 61

J .ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION			 69

HOJAS CONTROL									 70

ANEXO 1.											 75

ANEXO 2 											 78

GLOSARIO											 84

RECOMENDACIONES									 89

BIBLIOGRAFIA										 92

PROLOGO

La modernización de la Regulación Sanitaria, cuyo sustento se encuentra en la Ley General de Salud tiene, como propósito básico proteger la salud de la población, y simultáneamente apoyar la actividad productiva nacional a través de medidas de racionalización, incrementando la eficiencia de sus métodos y procedimientos.

De esta manera, el esquema del control sanitario de bienes y servicios se aplica con base en la corresponsabilidad de los empresarios y la autoridad sanitaria para ofrecer productos seguros a la comunidad, dando a los primeros mayor libertad y se reserva para la autoridad la atribución de verificar los productos, establecimientos y actividades.

En 1992 la Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios desarrolló, con la participación de diversas asociaciones y cámaras industriales, el Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad, para difundir y fomentar la aplicación de procedimientos generales para la elaboración y manipulación higiénica de los alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, aditivos, productos de aseo, limpieza, belleza, cosméticos y tabaco; no obstante, la elaboración de alimentos seguros requiere adicionalmente la aplicación de tecnologías de proceso, modernas y eficientes, así como una adecuada administración de controles de calidad para la prevención de defectos.

El análisis de riesgos, identificación y control de puntos críticos (ARICPC), es un método con enfoques sistemáticos y preventivos, para garantizar la seguridad de los alimentos, por lo que éste Manual de Aplicación del Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos (ARICPC), obedece a la necesidad de contar con una herramienta para los verificadores sanitarios en el momento de realizar su trabajo en la industria de alimentos y contribuir a que sean más eficientes y eficaces; y de ofrecer una guía a la micro, pequeña y mediana industria, para que desempeñe la actividad de autoverificación, de manera que, conociendo los puntos críticos de su proceso los controle, cumpliendo así con su responsabilidad.

Este documento presenta la metodología del Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos (ARICPC), su aplicación a la industria de leche pasteurizada y un glosario en apoyo a la utilización del documento, el que se desarrolló no sólo tomando en cuenta las necesidades de los verificadores sino, particularmente, las de la industria  pasteurizadora de leche.

MARZO, 1994

DRA. MERCEDES JUAN

SUBSECRETARIA DE REGULACION

Y FOMENTO SANITARIO

OBJETIVOS

- Dar a conocer y difundir el método de Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos (ARICPC) a la industria de la pasteurización láctea, para que sea utilizado como instrumento de consulta en la prevención de riesgos y daños a la salud del consumidor de leche pasteurizada.

- Proporcionar a la industria de la leche pasteurizada, las bases para llevar a cabo la autoverificación del control de puntos críticos y análisis de riesgos en cada una de las operaciones del proceso, y

- Ofrecer al personal oficial responsable de hacer cumplir la legislación sanitaria, los elementos de apoyo para realizar una adecuada verificación de los procesos, mediante la aplicación del análisis de riesgos y la identificación de puntos críticos.

INTRODUCCION

El establecimiento de una infraestructura sanitaria moderna debe atender los asuntos más importantes de la salud pública en los sectores productivos del país, lo que permitirá elevar la calidad sanitaria de los productos y ser más competitivos en los mercados nacionales e internacionales.

Los métodos de control de calidad de los alimentos, generalmente se basaban en la inspección, pero esto no es suficiente para garantizar la seguridad de los mismos. En la Secretaría de Salud, para el control sanitario de los alimentos, se realizan visitas de verificación de las instalaciones, equipos y se observan las prácticas de higiene del personal para vigilar aquellos factores que funcionan como vehículos de peligros microbiológicos o fisicoquímicos en su elaboración. En estas verificaciones se toman muestras de ingredientes, del producto en proceso y del producto terminado, para analizarlas en los laboratorios reconocidos. Los resultados obtenidos se comparan con las especificaciones que han sido establecidas en la legislación sanitaria.

Este tipo de control sólo identifica el defecto cuando lo hay, pero no controla las causas que lo generan. Generalmente aquellos productos que presentan peligros microbiológicos o fisicoquímicos suelen ser consecuencia de desviaciones en los procesos de elaboración. La detección de estas desviaciones, su rápida corrección y su prevención anticipada, son el principal objetivo de cualquier método de garantía de la calidad.

Aquellas empresas que se preocupan por controlar los peligros que se puedan presentar en su proceso requieren de nuevas tecnologías que permitan tener un control más amplio sobre todo el proceso de alimentos destinados al consumo humano.

En este sentido la palabra calidad ha evolucionado hacia nuevos conceptos: Control de calidad, Aseguramiento de la calidad, Control total de calidad, etc.

- El Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos (ARICPC), es un método de aseguramiento de la calidad, utilizado principalmente para prevenir riesgos microbiológicos, físicos y químicos en los alimentos procesados.

El método hace énfasis en:

1) la identificación de aquellas operaciones en el proceso del alimento, en los cuales exista la posibilidad de presentación de desviaciones que puedan afectar negativamente la seguridad en la producción de alimentos, y

2) el desarrollo de acciones específicas que prevengan las posibles desviaciones antes de que sucedan.

El Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos es un método sistemático, racional y continuo de previsión y organización, con miras a lograr la seguridad de los alimentos, mejorar su calidad y disminuir las pérdidas ocasionadas por su alteración.

Este método puede ser aplicable a todas las operaciones del proceso de un alimento, desde la producción de la materia prima, la elaboración, su distribución y finalmente la manipulación por el usuario final.

Las condiciones de operación, los sistemas de control de calidad específicos, los posibles riesgos que se presenten en las etapas del proceso, capaces de ocasionar contaminación y/o defectos en el producto, fueron analizados y verificados a través de una serie de visitas a las industrias del ramo; se procedió a la elaboración de este documento, con el propósito de contar con una guía para la identificación de riesgos en el proceso en la industria de leche pasteurizada para consumo humano.

CAPITULO 1. QUE ES EL ANALISIS DE RIESGOS, IDENTIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS(ARICPC)

El Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos surge en la década de los sesenta como un método para controlar los alimentos que se usarían en los programas espaciales; la aplicación de este método debía garantizar la seguridad de los alimentos que consumirían los astronautas.

El método lo desarrollaron, en Estados Unidos de América, la Corporación Pillsbury, la Armada Naval de los Estados Unidos y la Agencia Nacional Aeroespacial (NASA), su objetivo fue establecer un método de control preventivo en lugar de los controles retrospectivos en los que los problemas se detectan luego de acontecidos.

En la Primera Conferencia Nacional de Protección de Alimentos de los Estados Unidos de Norteamérica, en 1971, con el nombre de "Hazard Analysis Critical Control Points" (HACCP), se presentó por primera vez. A partir de esa fecha este método lo adoptaron, en todo el mundo, grandes empresas de alimentos.

Diversas organizaciones como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) han recomendado su aplicación en la elaboración de alimentos.

El Codex Alimentarius ha aplicado este método en el Código de Prácticas para Alimentos Enlatados de Baja Acidez, así como también en el Código de Prácticas de Higiene para Productos Cárnicos, Elaborados con Reses y Aves, en los Estados Unidos de América.

El método proporciona una metodología que se enfoca hacia el modo en como deben evitarse o reducirse los peligros asociados a la producción de alimentos. Para ello es necesario realizar una evaluación cuidadosa de todos los factores internos y externos que intervienen en el proceso de un alimento, desde los ingredientes o materia prima hasta el producto terminado, incluyendo la elaboración, la distribución y el consumo.

En todo el proceso se determinan aquellas operaciones que deben mantenerse bajo estricto control para asegurar que el producto final cumpla las especificaciones microbiológicas y fisicoquímicas que le han sido establecidas.

Cada una de estas operaciones que deben mantenerse bajo control se designan como puntos críticos de control, para diferenciarlas de las demás operaciones en donde no se requiere de un control estricto.

Este método debe ser desarrollado para cada alimento y para cada producto individual, ya que las condiciones de proceso y distribución son diferentes para cada producto.

La aplicación de este método, en cualquier operación del proceso de alimentos, redundará en una notable disminución de los problemas causados al consumidor, ocasionados por las enfermedades transmitidas por alimentos y en la reducción de las pérdidas económicas para beneficio de las empresas, a través de la identificación de las operaciones de mayor riesgo y su control durante el proceso de elaboración del alimento. También se hace un mejor uso y aprovechamiento de los recursos con que se cuentan, y ofrece una respuesta más oportuna a los problemas.

Para que su aplicación dé buenos resultados, es indispensable que la dirección de la empresa se comprometa y participe activamente en el desarrollo del plan que ha de seguirse.

Por otra parte, la aplicación del método de ARICPC mejora la eficacia de la verificación por parte de la autoridad sanitaria que se encarga del control sanitario de bienes y servicios.

CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL METODO DE ANALISIS DE RIESGOS,  IDENTIFICACION  Y  CONTROL  DE  PUNTOS  CRITICOS

El método de Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos, se basa en identificar y evaluar los riesgos o peligros que puedan generarse en cada una de las operaciones del proceso de alimentos, y en definir las medidas preventivas o los medios necesarios para que esos riesgos o peligros no se generen o se presenten.

El Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos proporciona 7 principios que son la base en la cual puede apoyarse el industrial de alimentos para aplicar este método de control de calidad en el proceso de un alimento. Cada principio es una etapa dirigida hacia la obtención de productos con calidad.

LOS 7 PRINCIPIOS DEL ANALISIS DE RIESGOS, IDENTIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS

1. Identificar los riesgos o peligros

2. Determinar los Puntos Críticos de Control

3. Establecer especificaciones para cada Punto Crítico de Control

4. Monitorear cada Punto Crítico de Control

5. Establecer acciones correctivas que deben ser tomadas en caso de que ocurra una desviación en el Punto Crítico de Control

6. Establecer procedimientos de registro

7. Establecer procedimientos de verificación

Principio 1. Identificación de los riesgos o peligros:

Un riesgo o peligro es la probabilidad de que se desarrolle cualquier propiedad biológica, química o física inaceptable que pueda influir en la pérdida de las características de la leche, así como afectar seriamente la salud del consumidor.

Se recomienda la elaboración de una lista de las operaciones en el proceso donde se presenten riesgos significativos, ya sea microbiológicos, físicos o químicos y es necesario describir las medidas preventivas para el control de los riesgos.

Se deben analizar todas las operaciones del proceso del alimento, desde la materia prima hasta el producto terminado, incluyendo la elaboración, la distribución y el consumo.

En esta etapa se persiguen varios objetivos:

- Identificar, en la leche cruda, la presencia de sustancias tóxicas, microorganismos patógenos o un número elevado de microorganismos alteradores, además de las condiciones que pueden permitir su desarrollo en la leche,

- Identificar por medio del análisis, en cada operación del proceso, las fuentes potenciales y los puntos específicos de contaminación,

- evaluar los riesgos y la gravedad de los peligros identificados.

Para poder identificar los riesgos es necesario contar con la siguiente información:

a) Descripción de la leche cruda (Sus  características  físicas,  químicas  y  microbiológicas).

b) Descripción de la leche pasteurizada (Sus características físicas, químicas y microbiológicas).

c) Identificar el uso que se le dará a la leche.

d) Diagrama de flujo del proceso que contemple todas las operaciones del proceso, desde la recepción de materia prima hasta el consumo del producto.

Principio 2. Determinar los Puntos Críticos de Control (PCC)

Un PCC (punto crítico de control) es cualquier procedimiento u operación del proceso, en donde la pérdida de control puede generar un riesgo de contaminación en el producto, y afecte la salud del consumidor.

Los Puntos Críticos son característicos de cada proceso y no pueden aplicarse en otros procesos diferentes, ni siquiera al mismo proceso cuando éste se realiza en condiciones diferentes como es la localización, medio ambiente, etc.

La información obtenida por el análisis de riesgos descrito en el principio 1, debe ser utilizada en esta etapa para identificar en que fase o fases del proceso son puntos críticos de control.

La Comisión Internacional para Especificaciones de Alimentos (ICMSF) recomendó, en 1988, el establecimiento de dos tipos de puntos críticos de control:

Punto critico de control 1 (PCC1)  donde se efectúa un control completo de un riesgo potencial y por lo tanto se elimina el riesgo que existe en esa etapa en particular, por ejemplo los procesos de pasteurización y esterilización comercial.

Punto critico de control 2 (PCC2)  donde sólo se lleva a cabo un control parcial, por lo que es posible reducir la magnitud de riesgo, por ejemplo el almacenamiento frío de leche cruda.

En esta etapa se determinan las operaciones del proceso que deben controlarse, para eliminar o disminuir la presencia de riesgos.

A fin de facilitar su identificación puede utilizarse el árbol de decisiones (páginas 9,10 y 11); deben contemplarse las operaciones del proceso, materia prima, envase, operarios, lugares de elaboración, instalaciones, equipos, etc.

Posteriormente en el diagrama de flujo del proceso, indicar todos los puntos críticos que se hayan identificado y especificar las condiciones de proceso para cada operación o etapa.

DIAGRAMA 1

Identificación de los Puntos Críticos de Control

(JOUVE / ILSI EUROPE, 1991)

1. Para cada materia prima o ingrediente utilizado

Para determinar si una materia prima o un ingrediente de un alimento es un PCC, es preciso contestar la pregunta 1 (P1) y, si es necesario, la pregunta 2 (P2).

|  | P1. ¿Puede contener la materia prima o ingrediente, el peligro o riesgo en estudio (físico, químico o biológico) a niveles peligrosos para el consumidor? | No |
| --- | --- | --- |

| Sí | Repetir con otras materias primas o ingredientes |
| --- | --- |

| Sí | P2. ¿Puede el proceso, incluido el uso correcto por el consumidor, garantizar la eliminación del peligro o su reducción hasta un nivel considerado como aceptable o seguro? | No |
| --- | --- | --- |

| La calidad microbiológica, física o química de la materia prima NO ES CRITICA |  | La calidad microbioló-gica, física o química de la materia prima debe ser considerada como PCC (*) |
| --- | --- | --- |

Repetir la P1 para otras materias primas o ingredientes

DIAGRAMA 2

Identificación de los Puntos Críticos de Control

(JOUVE / ILSI EUROPE, 1991)

2. Para cada producto intermedio considerado en cada etapa de la fabricación y para el producto terminado

| Sí | P3. ¿Es esencial la formulación/-composición o estructura para evitar el peligro de alcanzar un nivel nocivo para el consumidor? | No |
| --- | --- | --- |

| La formulación, composición o estructura es un PCC (*) para el producto considerado |  | No es un PCC |
| --- | --- | --- |

NOTA: PCC (*) PARA LOS DIAGRAMAS 1, 2 Y 3; CUANDO SE DETERMINE QUE ES UN PUNTO CRITICO DE CONTROL (PCC), DEBE CONSIDERARSE LO SIGUIENTE:

- CUANDO SE ELIMINA TOTALMENTE EL RIESGO: PCC1

- CUANDO SE REDUCE PARCIALMENTE O SE CONTROLA EL RIESGO: PCC2

DIAGRAMA 3

Identificación de los Puntos Críticos de Control

(JOUVE / ILSI EUROPE, 1991)

3. Para cada etapa de la fabricación

|  | P4. ¿Esta etapa puede permitir la contaminación con el agente de peligro o riesgo considerado, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo? | No |
| --- | --- | --- |

Sí

| Sí | P5. ¿Un proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la eliminación del peligro o su reducción hasta un nivel seguro ? |  | P6. ¿Se pretende con esta etapa eliminar, inhibir o prevenir la contaminación y/o el aumento del peligro o riesgo hasta niveles nocivos? |
| --- | --- | --- | --- |

No					Sí		No

| Repetir P4 para el resto de las etapas |  | Repetir P4 para el resto de las etapas |
| --- | --- | --- |

Esta etapa debe ser considerada como un PCC (*) para el riesgo o peligro considerado

Principio 3. Establecer especificaciones para cada punto crítico de control identificado

Es necesario establecer tolerancias o especificaciones para cada Punto Crítico de Control (PCC) que indicarán que la operación designada como punto crítico se encuentra bajo control.

Es necesario cubrir aspectos como: rango de temperatura y tiempo para la pasteurización, dimensiones físicas, humedad, actividad acuosa (Aw), pH, grasa, proteína, acidez titulable, máximo nivel tolerable de residuos de antibióticos, concentración de sal, densidad; características sensoriales como textura, aroma, sabor, color y apariencia visual; microbiológica (límites de mesófilos aerobios, organismos coliformes totales, etc.). Estas especificaciones pueden ser obtenidas con base en normas oficiales, literatura especializada, estudios y datos experimentales.

Todas las especificaciones tienen el propósito de determinar si una operación está bajo control en un punto crítico.

Principio 4. Monitorear cada Punto Crítico de Control

El monitoreo es una secuencia planeada de observaciones o mediciones para establecer si un Punto Crítico está bajo control, este monitoreo debe ser capaz de detectar cualquier desviación de lo especificado o programado, de manera que permita tomar medidas correctivas rápidamente; se debe establecer de antemano las acciones de monitoreo que se llevarán a cabo, además asignar quién y cómo las hará, así como cada cuándo se realizarán.

Se recomienda usar los siguientes tipos de monitoreo:

a) Observaciones

b) Análisis sensoriales

c) Análisis físicos

d) Análisis químicos

e) Análisis microbiológicos

El monitoreo puede hacerse por ejemplo, una vez cada turno de trabajo, cada hora o inclusive continuamente.

Los procedimientos seleccionados a monitorear, deben reflejar las condiciones en las que se encuentra operando el punto crítico, es decir si se encuentra dentro de las especificaciones establecidas para tomar medidas rápidas y efectivas

Principio 5. Establecer acciones correctivas que deben ser tomadas cuando el monitoreo indica que hay una desviación en un Punto Crítico de Control

Las acciones correctivas deben ser claramente definidas antes de llevarlas a cabo y la responsabilidad de las mismas deberán asignarse a una sola persona, y persiguen  los siguientes  objetivos:

a) Conocer el destino de un producto rechazado.

b) Corregir la causa del rechazo para asegurar que el Punto Crítico de   Control esté de nuevo bajo control.

c) Mantener registros de las acciones correctivas que se tomaron.

Se han establecido diversos modelos de cartas control en las cuales se identifica cada Punto Crítico y se especifica la acción correctiva a seguir en caso de desviación, un ejemplo de una de ellas está en la pág. 70

Unicamente el personal que tiene pleno conocimiento del producto, proceso y plan del Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos, es el indicado para definir las acciones correctivas, éstas deben también registrarse en las hojas de control aplicadas.

Principio 6. Establecer Procedimientos de Registro

Es necesario tener registros de la materia prima, el proceso y el producto,  ya que éstos van a permitir evaluar cuáles son los problemas que se han presentado y si los puntos críticos se encuentran bajo control.

Es necesario tabular los registros en la hoja de control, en donde estará la información que se requiere para mantener bajo control los Puntos Críticos, al tener la seguridad de que se cumple con las especificaciones que se han establecido.

El registro se hace aún más importante cuando las dependencias gubernamentales, encargadas de la regulación sanitaria, adopten un método de control como lo es el Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos.

Es factible que en el futuro las verificaciones se enfoquen a la revisión de los puntos críticos de control.

Principio 7. Establecer Procedimientos de Verificación

La Verificación tiene como finalidad determinar si el plan desarrollado para la aplicación de método de ARICPC está de acuerdo con el diseño original.

La verificación puede incluir la revisión de los registros de los análisis microbiológicos, químicos y físicos.

Estos procedimientos puede usarse cuando este método de control de calidad se aplica por primera vez, así como también como parte de la revisión continua de un plan establecido con anterioridad.

SECUENCIA PARA LA APLICACION DEL METODO DE ANALISIS DE RIESGOS, IDENTIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS

La etapa inicial implícita en la instrumentación de cualquier método que tenga como propósito mejorar la calidad de un producto o servicio, es el compromiso del dueño o principal directivo de la empresa con la calidad. Reza un dicho popular "que las escaleras se barren de arriba hacia abajo" y si no existe tal compromiso, las inversiones requeridas en recursos humanos, procedimientos, equipos e instrumentos, chocarán contra una barrera de "otras prioridades" que disminuyen severamente las probabilidades de éxito.

La aplicación del método de ARICPC requiere de la ejecución de las siguientes etapas, es necesario realizar las tareas que se indican en la secuencia lógica que se detalla a continuación:

1. Formar el equipo que se encargará del Análisis de Riesgos y Puntos

Críticos de Control.

2. Descripción del producto.

3. Identificar el uso que le dará el consumidor al producto.

4. Elaborar un diagrama de flujo del proceso.

5. Análisis sistemático de los riesgos asociados a cada operación del

proceso  y  las medidas  preventivas para controlar los riesgos.

6. Identificación de los Puntos Críticos de Control del proceso, aplicar el

árbol de decisiones del ARICPC.

7. Elaborar un diagrama de flujo con los PCC identificados.

8. Establecer especificaciones para cada punto crítico de control.

9. Establecer procedimientos de monitoreo para cada  punto crítico de

control.

10. Establecer acciones correctivas.

11. Establecer procedimientos de registros y documentación.

12. Elaborar Hoja de Control.

13. Establecer procedimientos de verificación.

CAPITULO 3. APLICACIÓN DEL METODO DE ANALISIS DE RIESGOS, IDENTIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS EN LA PRODUCCION DE LECHE PASTEURIZADA

1. Identificar los riesgos o peligros

2. Determinar los Puntos Críticos de Control

3. Establecer especificaciones para cada Punto Crítico de Control

4. Monitorear cada Punto Crítico de Control

5. Establecer acciones correctivas que deben ser tomadas en caso de que ocurra una desviación en el Punto Crítico de Control

6. Establecer procedimientos de registro

7. Establecer procedimientos de verificación

A continuación se muestra un ejemplo de cómo puede aplicarse el método de ARICPC en la elaboración de leche pasteurizada, hay que tener en cuenta que cada industria debe adecuar este método con base en su proceso de producción.

A. FORMACION DEL EQUIPO DE ARICPC

Como se dijo anteriormente, la primera etapa es integrar el equipo de trabajo que va a aplicar el método de ARICPC; el equipo debe ser formado por personas que tengan conocimiento en microbiología de la leche, procesos de alimentos, maquinaria, equipo e instrumentos, higiene industrial y control de calidad, entre otros.

De igual forma se debe de contar con una persona que conozca y maneje la aplicación del análisis de riesgos, así como mostrar liderazgo y saber trabajar en equipo, para garantizar una buena y eficaz aplicación del método ARICPC.

Una vez implantado el sistema ARICPC, el equipo deberá reunirse semanalmente y discutir los problemas que se tengan con base en los registros obtenidos y archivados para análisis y toma de medidas preventivas.

B. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La leche se considera como un alimento completo por la gran variedad de componentes y las características únicas que posee. El componente mayoritario de la leche de vaca es el agua y el resto comprende principalmente lípidos, proteínas y carbohidratos sintetizados en la glándula mamaria.

Contiene también, aunque en pequeñas cantidades, compuestos minerales y otras sustancias hidro y liposolubles transferidas directamente del plasma sanguíneo, proteínas específicas de la sangre, indicios de enzimas e intermediarios de la síntesis que tiene lugar en la glándula. La mayoría del material lipídico se presenta en forma de pequeños glóbulos rodeados de una membrana que separa la grasa de la fase acuosa.

Las proteínas mayoritarias, las caseínas, están en forma de agregados denominados micelas. El estado físico de los lípidos y caseínas afecta profundamente a las características de la leche entera y de él derivan importantes consecuencias durante el proceso de la leche.

Así también, por su alta digestibilidad, capacidad de aprovechamiento y de sus disponibilidades de aplicación, la leche fluida y los productos lácteos son valiosos alimentos para el hombre en todas las edades.

Desde el momento en que se ordeña, la leche presenta microorganismos y su proliferación aumenta durante su manejo y procesamiento. De estos hechos, se deduce la importancia que tiene la presencia de microorganismos en la leche y la eliminación de éstos, así como el control de los daños que en ésta se originan.

- La información sobre la carga microbiana es usada para juzgar su calidad sanitaria y las condiciones en que se obtuvo,

- Si hay condiciones favorables para la multiplicación de bacterias en la leche, se producen cambios químicos como degradación de grasa, proteínas y carbohidratos, que producen un mal sabor,

- La leche es susceptible de contaminarse con microorganismos patógenos, por lo que se deben tomar precauciones para reducir al máximo esa posibilidad y de ser posible su eliminación,

- Ciertos microorganismos producen cambios químicos convenientes para elaborar derivados lácteos, por lo que es importante la utilización de cepas puras.

ESPECIFICACIONES

SENSORIALES

Color: Característico del tipo de producto que se trate

Olor: Característico del producto, exento de olores extraños

Sabor: Característico, exento de sabores extraños

FISICOQUIMICAS

Las leches pasteurizadas deberán cumplir con las siguientes especificaciones fisicoquímicas (incluidas en el proyecto de Norma Oficial Mexicana).

|  | CATEGORIAS * |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIONES | a | b | c | d |
| Densidad 15ºC | 1.029 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
| índice de refracción | mín. máx. 37 39 | mín. máx. 37 39 | mín. máx. 37 39 | mín. máx. 37 39 |
| Acidez (Ac. láctico), g/l | mín. máx. 1.3 1.7 | mín. máx. 1.3 1.7 | mín. máx. 1.3 1.7 | mín. máx. 1.3 1.7 |
| Cloruros (Cl), g/l | mín. máx. 0.8 1.0 | mín. máx. 0.8 1.0 | mín. máx. 0.8 1.0 | mín. máx. 0.8 1.0 |
| Lactosa, g/l | entre 43 y 50 | entre 43 y 50 | entre 43 y 50 | entre 43 y 50 |
| Grasa butírica g/l | mín. 30 | mín. máx. 10 28 | 16.5 mín +/- 1 | 5 máx |
| Sólidos no grasos de leche, g/l | mín. máx. 83 89 | mín. máx. 83 89 | mín. máx. 83 89 | mín. máx. 83 89 |
| Prueba de fosfatasa | negativo | negativo | negativo | negativo |
| Proteína, g/l | 30 mín | 30 mín | 30 mín | 30 mín |
| Prueba de alcohol a 68% | negativa | negativa | negativa | negativa |
| Inhibidores | negativa | negativa | negativa | negativa |
| Sacarosa | negativa | negativa | negativa | negativa |
| Punto crioscópico, ºC | mín. máx. -0.530 -0.550 | mín. máx. -0.530 -0.550 | mín. máx. -0.530 -0.550 | mín. máx. -0.530 -0.550 |

*Categorías

a) Leche entera,

b) Leche parcialmente descremada,

c) Leche semidescremada,

d) Leche descremada.

NOTA 1: Cualquiera de las categorías de las leches pasteurizadas indicadas en la tabla, adicionadas con sabor u otro ingredientes opcionales, deberán cumplir proporcionalmente con las especificaciones para la categoría que se emplee, a excepción de la determinación de sacarosa que en este caso será positiva

MICROBIOLOGICAS

Las leches pasteurizadas deberán cumplir con las siguientes especificaciones microbiológicas

| MICROORGANISMOS | Máximo |
| --- | --- |
| Mesofílicos aerobios UFC/ml | 30,000 |
| Organismos Coliformes totales UFC/ml en placa | 10 |
| Organismos Coliformes totales UFC/ml en mercado | 20 |
| Salmonella - Shigella en 25 ml | negativo |

OTROS CONTAMINANTES

Metálicos.

Las leches no deberán de contener ningún contaminante metálico.

Biotoxinas.

Las leches pasteurizadas deberán cumplir con las especificaciones para biotoxinas que se señalan en el siguiente cuadro

| Staphylococcus aureus | g/l máx |
| --- | --- |
| Enterotoxina tipo A | 1.0 |
| Enterotoxina tipo B | 10.0 |
| Aflatoxinas M1 | 0.05 |

Antibióticos y sustancias farmacológicamente activas de aplicación terapéutica y de los desinfectantes para el equipo de ordeña. Las leches pasteurizadas no deberán exceder de los residuos previos en la tabla siguiente:

| Sustancia activa | mg/l | g/l |
| --- | --- | --- |
| Cloranfenicol | 0.001 |  |
| Bencilpenicilina | 0.004 |  |
| Oxytetraciclina |  | 100 |
| Yodo* | 0.5 |  |
| Nitrofuranos | 0.001 |  |
| Nonaxinol 15* | 2.0 |  |

*Procedente de la desinfección de equipo de ordeña.

Plaguicidas

Límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas

| NUMERO DE COMPUESTO | NOMBRE | L.M.R mg/Kg |
| --- | --- | --- |
| 001 | ALDRINA Y DIELDRINA | 0.006 (E) (F) |
| 004 | BROMOFOS | 0.05 |
| 005 | BROMOFOS-ETILO | 0.008 (F) |
| 008 | CARBARILO | 0.1 |
| 011 | CARBOFENOTIAN | 0.004 (F) |
| 012 | CLORDANO | 0.002 (E) (F) |
| 014 | CLORMECUAT | 0.1 |
| 015 | CLOROFENVINFOS | 0.008 |
| 016 | CLOROBENCILATO | 0.05 |
| 017 | CLORPIRIFOS | 0.01 (F) |
| 019 | CRUFAMATO | 0.05 |
| 020 | 2,4-D | 0.05 |
| 021 | D.D.T | 0.05 (E) (F) |
| 022 | DIACINAS | 0.02 |
| 025 | DICLORVOS | 0.02 |
| 028 | DIOXATION | 0.008 (F) |
| 031 | DIQUAT | 0.01 |
| 033 | ENDRINA | 0.008 (E) (F) |

| NUMERO DE COMPUESTO | NOMBRE | L.M.R mg/Kg |
| --- | --- | --- |
| 034 | ETHION | 0.02 (F) |
| 036 | FENCLORFOS | 0.08 (F) |
| 037 | FENITRATION | 0.002 (E) (F) |
| 039 | FENTION | 0.05 |
| 043 | HEPTACLOR | 0.008 (E) (F) |
| 048 | LINDANO | 0.01 (F) |
| 051 | METIDOTION | 0.0008 |
| 054 | MONOCROTOFOS | 0.002 |
| 057 | PARAQUAT | 0.01 |
| 065 | TIABENDAZOL | 0.01 |
| 067 | CIEXATIN | 0.05 |
| 080 | QUINOMETIONATO | 0.01 |
| 090 | CLORPIRIFOS-METIL | 0.01 |
| 096 | CARBOFURAN | 0.05 |
| 099 | EDIFENFOS | 0.01 |
| 100 | METANIDOFOS | 0.01 |
| 101 | PIRIMICARB | 0.05 |
| 103 | FOSMET | 0.02 |
| 107 | ETIOFENCARB | 0.02 |
| 109 | OXIDO DE FENBUTATIN | 0.02 |
| 113 | PROPAGITE | 0.1 |
| 118 | CIPERMETRIN | 0.01 (F) |
| 119 | FENVALERIATO | 0.01 (F) |
| 121 | 2,4,5-T | 0.05 |
| 122 | AMITRAZ | 0.01 |
| 128 | FENTOATO | 0.1 |
| 130 | DIFLUBENZURON | 0.05 |
| 131 | ISOFENFOS | 0.01 |
| 132 | METIOCARB | 0.05 |
| 137 | BENDIOCARB | 0.05 |

(E) Límite de residuos extraños

(F) Residuos solubles en la grasa de la leche

C. IDENTIFICACION DEL USO DEL PRODUCTO POR LOS CONSUMIDORES

Aunque la leche, la consumen personas de todas las edades, los niños son el grupo de consumidores más vulnerable. Este producto se adquiere en forma natural (leche bronca), leche envasada en donde existen diversos tipos: leche pasteurizada en botella, en garrafón de plástico, tetra-pak (cartón) y leche ultrapasteurizada.

Durante el almacenamiento, transporte y distribución, la integridad del envase puede verse afectada, al sufrir daños físicos como pequeñas aberturas por golpes o bien rasgaduras que permitan la entrada de microorganismos.

En tiendas de autoservicio, misceláneas y pequeñas tiendas de abarrotes la temperatura de almacenamiento, la exhibición y el acomodo del producto casi siempre es inadecuado. El retiro de leches que presenten signos de descomposición (abombamiento) y rasgaduras ayuda en mucho a mantener, a la vista del público, un producto bien presentado y sin riesgo de contaminar otros productos que se encuentran en buen estado.

Si a esto se le adiciona un mal manejo por parte del consumidor, al mantener el producto a la temperatura ambiente, es probable que el producto pierda sus características y se descomponga más rápidamente.

Es común que la leche pasteurizada, en cualquiera de sus presentaciones, se consuma directamente. Si no existe confianza en la calidad microbiológica del producto, se recomienda hervirlo antes de su consumo.

D. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO

Es necesario hacer un diagrama del proceso, en el cual se muestre cada operación, porque con base en él se realizará el Análisis de Riesgos. Es importante que cada diagrama de bloques sea específico para cada planta en particular e incluso para cada producto que se maneje.

En la siguiente página se muestra un diagrama típico del proceso para la producción de leche pasteurizada, se inicia en la recepción de la leche cruda considerando su producción responsabilidad de un tercero.

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA LECHE PASTEURIZADA

| RECEPCION DE LECHE CRUDA |  | CLARIFICACION |  | ENFRIAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTANDARIZACIÓN |
| HOMOGENEI-ZACION |  | PRECALENTAMIENTO |  | ALMACENAMIENTO DE LECHE CRUDA |

| PASTEURIZACION Y ENFRIAMIENTO |  | ALMACENAMIENTO DE LECHE PASTEURIZADA |  | ENVASADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| DISTRIBUCION |  | TRANSPORTE AL LUGAR DE VENTA |  | ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSUMIDOR |

E. ANALISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA OPERACION DEL PROCESO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SU CONTROL

Se debe identificar, para cada operación del proceso, qué tipo de riesgo puede afectar al producto, es decir identificar si hay riesgo de una contaminación química, física o microbiológica, así como especificar las medidas preventivas para evitar que se presenten.

MATERIA PRIMA:

La materia prima es leche cruda; uno de los principales riesgos que se corre por el consumo de ésta es de tipo microbiológico, debido a la gran variedad de enfermedades que pueden ser transmitidas al consumidor. Las bajas temperaturas se emplean para disminuir el crecimiento de microorganismos.

La tabla B (Anexo 1) muestra una lista de algunos microorganismos que pueden presentarse en la leche, los tipos bioquímicos, la posible fuente de contaminación, sustrato sobre el que actúan y algunas notas adicionales.

Los microorganismos en la leche juegan un papel muy importante y como la duración del poder bacteriostático de la leche es inversamente proporcional a su temperatura, grado de contaminación y suciedad, cuanto más se eleven estos factores, el producto requiere ser enfriado o procesado más rápido y/o a más bajas temperaturas (ver tabla C).

| TABLA C DESARROLLO DE BACTERIAS EN LA LECHE A DIFERENTE TEMPERATURA (LECHE LIMPIA, RECOLECTADA CON CUIDADOS HIGIENICOS) |
| --- |
| TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN | RECIEN ORDEÑADA | 24 HORAS | 48 HORAS | 72 HORAS | 98 HORAS |
| 4.4 ºC | 4200 | 4100 | 4600 | 8500 | 20000 |
| 10.0 ºC | 4200 | 14*103 | 128*103 | 6*106 | 36*106 |
| 15.6 ºC | 4200 | 16*105 | 33*106 | 326*106 | 1*109 |

Datos de Ayres, Cook y Clemmer, tomados del Hammer.

En la tabla se observa que aún a 4.4ºC existe el desarrollo de bacterias y que este crecimiento se ve favorecido por las altas temperaturas. Así también se muestra la importancia de enfriar la leche inmediatamente después de la ordeña.

Cuando hay necesidad de conservar la leche por más de 16 horas, debe conservarse a una temperatura lo más cercana posible a 0ºC, así como en condiciones higiénicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Realizar los análisis de plataforma: temperatura, características sensoriales (sabor, olor y color), sedimento y densidad; mediante las cuales es posible reconocer leches que son inaceptables, y evitar así que se mezclen con otras de buena calidad.

Adecuar el proceso para garantizar que la leche desde su inicio mantenga su calidad, en caso de que la leche desde su recolección presente desviaciones, será necesario rechazarla y realizar un control exhaustivo del proveedor de manera que se responsabilice de la calidad de su leche. En caso de reincidencia se aconseja cambiar de proveedor.

Para obtener resultados útiles en el análisis lactológico es requisito indispensable tomar muestras que sean verdaderamente representativas del producto a analizar y con una frecuencia tal, que permita establecer si el producto presenta los requisitos mínimos aceptados por la planta o por el Reglamento de la Ley General de Salud.

La cantidad de leche necesaria para los siguientes análisis: fisicoquímicos, microbiológicos, metales pesados, plaguicidas, biotoxinas y antibióticos es de 1 litro para cada uno. En caso de que resulte imposible tomar muestras de cada lote de leche enviada por un sólo proveedor, se procederá a tomar una "muestra compuesta", es decir integrada por una mezcla de porciones representativas de cada lote, de un volumen proporcional a los mismos no menor de 150 ml cada uno.

Cuando el análisis no ha de efectuarse inmediatamente después de tomar la muestra, ésta debe guardarse en un recipiente estéril, herméticamente cerrado, protegido contra contaminaciones, el cual se debe mantener a una temperatura de 4ºC. Si la muestra ha de transportarse, el recipiente debe llevarse en condiciones asépticas y completamente cerrado. Estas muestras deben analizarse con puntualidad y si el análisis se realiza después de 4 horas de producida la leche, es necesario anotar la hora de muestreo y de análisis.

RECEPCIÓN DE LECHE CRUDA

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| Contaminación de materia extraña por el personal. | Antibióticos Plaguicidas Biotoxinas Anabólicos | Contaminación por parte del personal. Contaminación por lavado inadecuado de pipas, agitador y equipo de descarga. |

MEDIDAS PREVENTIVAS: Realizar limpieza y sanitización eficiente del equipo de descarga y pipas (incluye escotilla, válvulas y agitador). El personal responsable de tomar la muestra debe contar con cofia, cubre boca, bata, así como cumplir con las buenas prácticas de higiene, (ver Anexo 2). Agitar y muestrear correctamente la leche para efectuar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos correspondientes.* * La toma de muestra se realiza después de una fuerte agitación durante 10 a 15 min. Si se usa homogeneizador manual éste debe presentar las siguientes características: largo 1.80 m. como mínimo, disco de agitación 40 cm. de diámetro con 18 agujeros de 2.5 cm de diámetro. Toma de temperatura y rechazar la leche que se encuentre por arriba de 9ºC, o en su defecto procesarla inmediatamente, responsabilizándose el Gerente de Control de Calidad de la toma de decisión.

CLARIFICACION

Esta etapa tiene como objetivo eliminar las impurezas macroscópicas, los grumos y de manera parcial los microorganismos; la fuerza centrífuga sedimenta las impurezas sobre las paredes, donde se depositan en forma de lodo, que se elimina manual o automáticamente. Esta depuración debe hacerse con el fin de evitar la formación de partículas oscuras que se depositan en el fondo de los envases.

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| Incompleta eliminación de materia extraña. | No se presentan riesgos en esta etapa | Contaminación microbiana por inadecuado lavado del equipo. |

MEDIDAS PREVENTIVAS: Realizar limpieza y sanitización eficiente del equipo. Contar con programas escritos de mantenimiento del equipo de modo tal que prevenga cualquier falla mecánica. Identificar el tipo de materia extraña encontrada para saber su origen, utilizar los resultados para realizar auditorías a proveedores de leche cruda. Aplicar un programa preventivo en caso de detectar mastitis en la materia extraña.

ENFRIAMIENTO

Su función principal es la de evitar el crecimiento de bacterias mesófilas y el deterioro de los componentes de la leche, principalmente la grasa. El enfriamiento de la leche a menor de 6ºC permite que el almacenamiento se prolongue por más de un día, siempre y cuando el silo se encuentre en condiciones higiénicas que eviten la contaminación de la leche.

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| No se presentan riesgos en esta etapa | No se presentan riesgos en esta etapa | Contaminar la leche por lavado deficiente del enfriador. Temperatura mayor de 6ºC. |

MEDIDAS PREVENTIVAS: Revisar la temperatura antes de mezclar leches para evitar la ganancia de la misma. Revisar bancos de hielo o sistemas de enfriamiento antes de iniciada la operación. Revisar el buen funcionamiento del enfriador. Realizar limpieza y sanitización eficiente del equipo. Contar con programas escritos de mantenimiento.

ESTANDARIZACION

Tiene como objetivo uniformar el contenido de grasa de la leche.

La estandarización se efectúa con una mezcla de leche descremada y crema o bien con una apropiada descremación.

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| Adicionar materia extraña al mezclar leches clarificadas deficientemente | No se presentan riesgos en esta etapa | Contaminar al mezclar las leches de diferente calidad microbiológica |

MEDIDAS PREVENTIVAS: La calidad microbiológica de la leche descremada o crema debe de cumplir con las especificaciones establecidas para evitar una contaminación total del producto y alteraciones que puedan afectar su calidad. Realizar limpieza y sanitización eficiente del equipo. Contar con programas escritos de mantenimiento.

ALMACEN DE LECHE CRUDA

Tiene como función balancear el suministro de leche cruda para problemas inesperados de la producción, pasteurización y distribución.

El contenido de microorganismos se incrementa sensiblemente si la leche se almacena a temperaturas mayores de 6ºC

La existencia de bacterias psicrófilas en la leche trae como consecuencia la aparición del sabor rancio (lipólisis), amargo (proteólisis y lipólisis) u otros "impropios" difíciles de definir. En general los defectos aparecen claramente a los tres días de almacenamiento.

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| Dejar abierto el silo después de lavado y sanitizado (introducción de materia extraña). | Presencia de biotoxinas. Oxidación de grasas. Desnaturalización de proteínas. | Lavado y sanitizado deficiente de silos y por consiguiente contaminación microbiana de la leche. Entrada de microorganismos por dejar abiertos los silos después de lavados y sanitizados. Temperatura mayor de 6ºC. |

MEDIDAS PREVENTIVAS: Realizar limpieza y sanitización eficiente del silo antes y después de almacenar leche. Se debe de supervisar el lavado y desinfección de los tanques, tomando muestra del agua residual para ver las p.p.m. de desinfectante. Contar con programas escritos de mantenimiento. Dar mantenimiento programado a los silos, sistema de refrigeración y agitación. Tomar muestras cada 4 horas para monitorear la calidad de la leche cuando el almacenamiento es prolongado. Almacenar la leche cruda como máximo tres días a temperatura menor de 6ºC. Que exista una correcta agitación y refrigeración de la leche y efectuar frecuentemente toma de muestra de leche cruda de los silos para análisis de cuenta estándar y acidez. Asegurarse de que no haya fugas en los silos que propicien su contaminación.

PRECALENTAMIENTO

El precalentamiento es un tratamiento térmico destinado a estabilizar la leche, antes de aplicar la pasteurización; su efecto es doble:

1. Favorece la formación del complejo caseína k / -lactoglobulina.

2. Provoca un descenso del pH de máxima estabilidad y del pH de la misma leche, porque varias modificaciones se acompañan de la liberación de iones H+.

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| No se presentan | riesgos en esta | etapa |

MEDIDAS PREVENTIVAS: Realizar limpieza y sanitización eficiente del equipo antes y después de almacenar leche. Se debe de supervisar el lavado y desinfección de los tanques, tomando muestra del agua residual para ver las p.p.m. de desinfectante. Contar con programas escritos de mantenimiento. Dar mantenimiento programado al equipo. Asegurarse de que no haya fugas que propicien la contaminación de la leche.

HOMOGENEIZACIÓN

Los principales objetivos que involucran este paso son los siguientes:

1. Evitar la separación de crema y obtener una mezcla más uniforme,

2. Aumentar viscosidad,

3. Disminuir la posibilidad de dar un sabor oxidado,

4. Proporcionar mayor opacidad (leche más blanca).

Factores de importancia en la homogeneización.

Temperatura. Se utiliza entre 55ºC para leche pasteurizada. Si se emplean temperaturas más bajas se produce aglomeración, los glóbulos de materia grasa contienen cristales difíciles de deformar, además la superficie de los glóbulos homogeneizados se cubren con nuevas membranas de manera tal que hacen el proceso más lento. Si se eleva la temperatura a más de 75ºC el efecto de homogeneización se deteriora.

Presión. El diámetro de los glóbulos en la leche cruda es normalmente de 3 a 5 micras. Para prevenir una separación de crema en la leche pasteurizada hay que disminuir el tamaño de los glóbulos entre 0.8-1.5 micras. Esto se logra a la presión de 120-200 Kg/cm2.

Materia grasa. Cuando el porcentaje de materia grasa es bajo se necesita una presión alta y viceversa.

El grado de homogeneización se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

% M.G en la leche parte inferior después de 72h. a 5ºC x 100

% M.G en la leche homogeneizada

Donde M.G. es: Materia Grasa

El grado de homogeneización debe ser superior a 90.

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| No alcanzar el diámetro de partícula necesario que permita la separación de la materia grasa. | No se presentan riesgos en esta etapa | Contaminación por equipo mal lavado. |

MEDIDAS PREVENTIVAS: Revisar la temperatura de precalentamiento. Asegurarse de que no haya fugas que propicien la contaminación de la leche. Se debe verificar que la presión se alcance y se mantenga, que los empaques de los pistones no tengan fugas de leche para evitar caídas en la presión y pérdida del producto, que las válvulas de succión, descarga, así como la válvula de presión estén en perfecto estado. Realizar limpieza y sanitización eficiente del equipo antes y después de almacenar leche. Supervisar el lavado y desinfección, para esto tomar muestra del agua residual para ver las p.p.m. de desinfectante. Contar con programas escritos de mantenimiento. Dar mantenimiento programado al equipo.

PASTEURIZACION

Tiene como objetivo eliminar o inactivar las bacterias patógenas y aquéllas que afectan la calidad de la leche.

Hay diferentes combinaciones de temperaturas y tiempos que dan un tratamiento térmico apropiado para eliminar las bacterias sin causar modificaciones en la composición química, valor nutritivo y sabor de la leche

Los efectos del tratamiento térmico en los componentes de la leche se detallan en la tabla A (ver anexo 1).

La figura C (Anexo 1) da una representación gráfica de los efectos térmicos, según los principios:

1. Eliminación o inactivación de los microorganismo,

2. Inactivación de todas las enzimas,

3. Conservación integral de todas las propiedades y cualidades originales de la leche.

En la pasteurización antes de iniciar se recomienda:

a) Verificar el correcto funcionamiento de las bombas centrífugas de desplazamiento positivo, controles de temperatura, termorregistrador (tinta y papel), válvulas de desvío, temperatura del banco de hielo, presión de la caldera, tanque de balanceo, líneas de flujo y la limpieza del silo,

b) Verificar las p.p.m. de desinfectantes de la solución con que se higieniza el equipo de pasteurización antes de iniciar la operación con el producto,

c) Verificar que el tanque de almacenamiento de producto procesado haya sido lavado e higienizado correctamente (tomar muestras de agua residual para este fin), así como el funcionamiento correcto de la válvula de muestreo, entrada y salida. El tanque o silo debe quedar perfectamente cerrado.

Al pasteurizar:

a) Verificar que la temperatura de pasteurización sea correcta y que no exista diferencia entre la lectura del termómetro y el termógrafo registrador,

b) Que la temperatura del agua de intercambio sea la indicada,

c) Verificar que la temperatura de salida de la leche sea menor de 6ºC, y

d) Verificar el buen funcionamiento de la válvula de desviación (válvula de divergencia).

Al finalizar:

a) Antes del lavado verificar que la concentración y temperatura (5ºC más que la temperatura de pasteurización) de los detergentes sean correctos,

b) Una vez que se ha lavado el equipo, debe disminuirse la presión que se ejerce sobre las placas del intercambiador de calor del pasteurizador, para evitar el desgaste rápido de los empaques,

c) Por lo menos una vez al mes debe de abrirse el intercambiador de calor del pasteurizador y lavarse manualmente cada placa.

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| Elevada temperatura que provoque desnaturalización de proteínas y leche quemada.* | No se presentan riesgos en esta etapa | Supervivencia de bacterias patógenas. Elevada carga microbiana. No alcanzar tiempo y temperatura adecuados de pasteurización. |

*No afecta la seguridad del producto

MEDIDAS PREVENTIVAS: Revisar las válvulas de divergencia, tanque de balanceo limpio y sanitizado, registro termográfico y termómetros indicadores de temperatura de pasteurización. Verificar la temperatura de pasteurización, enfriamiento y ajustarlos en caso necesario. Registrar las veces en que la leche es desviada por la válvula de divergencia y encontrar el motivo. Mantenimiento programado al pasteurizador, válvulas de desviación, termógrafo y termómetros. Limpiar y sanitizar el pasteurizador, válvulas tuberías y verificar su eficiencia. Contar con papel y tinta para el termógrafo. Realizar análisis microbiológicos a la salida de la leche del pasteurizador para verificar eficiencia (por lo menos una vez por semana). Usar concentración de sanitizantes, tiempo y temperatura correctos para la limpieza y sanitización del equipo; es responsabilidad de control de calidad el uso adecuado de éstos. Revisar la eficiencia del tipo de lavado que se utiliza (desarmar piezas para este fin). Es importante que el operador del sistema compare la lectura del termómetro indicador y el registro termográfico. El registro termográfico nunca deberá leer más arriba que el termógrafo indicador. * Verificar controles de temperatura, válvula de desviación, temperatura del banco de hielo, presión de la caldera, funcionamiento correcto de las bombas de desplazamiento positivo, etc.

ALMACEN DE LECHE PASTEURIZADA

Para almacenar leche pasteurizada es necesario cuidar la temperatura, la higiene y sanitización del silo, porque una vez pasteurizada la leche ya no existe un proceso posterior que pueda eliminar el riesgo microbiológico en la leche.

En esta etapa de refrigeración se evita la proliferación de las bacterias que pudieron resistir el tratamiento térmico.

Es recomendable almacenar la leche pasteurizada como máximo tres días, para prevenir recontaminaciones por mal lavado del equipo o una pasteurización deficiente.

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| Agitación deficiente que provoque separación de la grasa.* | No se presentan riesgos en esta etapa | Lavado y sanitizado deficiente de silos y por consiguiente contaminación microbiana de la leche. Entrada de microorganismos por dejar abiertos los silos después de lavados y sanitizados. Crecimiento de la cuenta total si la temperatura es mayor de 6 ºC, siempre y cuando la leche no sea envasada inmediatamente. |

* No afecta la seguridad del producto

MEDIDAS PREVENTIVAS: Realizar limpieza y sanitización eficiente del silo (incluye escotilla y válvulas). Monitorear la temperatura cada 2 horas y cuando la leche se encuentre por arriba de 9ºC buscar el motivo e inmediatamente pasarla por el enfriador. El personal responsable de tomar la muestra debe contar con cofia, cubre boca, bata, así como cumplir con las buenas prácticas de higiene , ver anexo 2 cuadro 2. Realizar análisis de fosfatasa, peroxidasa, sensoriales (olor, sabor, apariencia), fisicoquímicos, microbiológicos. Llevar un registro de los resultados obtenidos (bitácora), es necesario que control de calidad notifique inmediatamente al responsable cualquier desviación de los límites.

ENVASADO

Después de la pasteurización se enfría y envasa la leche. Existen diferentes envases y máquinas para este objetivo.

El envase debe proteger la leche contra la luz, aire y contaminación. Además debe ser fácil de estibar y distribuir.

Verificar en el envasado.

Botella de vidrio.

a) Correcta temperatura y dosificación de detergente, desinfectante, colocación de las boquillas de enjuague, etc., en la lavadora de botellas,

b) Lavado y desinfección de la llenadora del producto,

c) Funcionamiento correcto de la taponadora y engargoladora,

d) Verificación continua del volumen que se dosifica,

e) Tomar diariamente muestra de una botella, después de lavada y desinfectada, hacerle una siembra de cuenta estándar y de microorganismos coliformes.

La leche envasada debe muestrearse durante el tiempo que dure el proceso, con la frecuencia requerida para que sea representativa del lote.

A esta muestra se le efectuará análisis fisicoquímicos y bacteriológicos.

Tetra Rex o Pure Pack.

a) Lavado y desinfección correcto de la máquina envasadora, especialmente en aquellas partes que entran en contacto directo con la leche,

b) Al iniciar, verificar el sellado en el envase para evitar pérdida del producto,

c) Verificación continua del volumen que se dosifica,

d) Se debe tomar muestra representativa de cada máquina envasadora al inicio, medio y final de cada turno, a estas muestras se les hacen análisis de cuenta estándar, microorganismos coliformes e inhibidores.

La primera muestra nos indicará el grado de lavado y desinfección efectuado a la máquina envasadora o a la contaminación del medio ambiente.

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| Si el envase es de vidrio (retornable) lavado defectuoso y presencia de materia extraña en éste. Desprendimiento de empaques de las boquillas en el llenado de envases de vidrio y plástico | Presencia de detergente en caso de envasar en vidrio El envase tetra-pack puede contener sustancias tóxicas. | Mal lavado del envase de vidrio, olla alimentadora, boquillas y consecuente contaminación microbiana. Lavado deficiente de la llenadora en su parte interna y externa. |

MEDIDAS PREVENTIVAS: Usar sanitizantes y detergentes inocuos que garanticen la limpieza y sanitización de la llenadora, envases de vidrio y cartón. Llevar registros de lavado y limpieza de todo el equipo y las sustancias empleadas para este fin. Realizar análisis bacteriológicos y fisicoquímicos a envases y máquinas para determinar la cantidad de residuos de detergentes, así como el grado de contaminación microbiológica existente después de lavada y sanitizada la máquina. Supervisar la limpieza de la llenadora, del envase de vidrio y la inocuidad del envase de cartón. Para envase de plástico instalar un dispositivo de esterilización (luz ultravioleta). Realizar periódicamente análisis bacteriológicos y fisicoquímicos a envases y máquinas. Realizar correctamente el ajuste de boquillas y placas de sellado en las máquinas para evitar malos cierres. Codificar al envase con lote y fecha de caducidad. Evitar condensaciones en la llenadora por medio de una adecuada ventilación del área de llenado. Tener un programa de control de proveedores de envases y hacerlos responsables de la calidad e inocuidad del mismo. Llevar registros de lavado y limpieza de todo el equipo y las sustancias empleadas para este fin.

ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| Mal estibado que provoque la caída de rejas y rotura del envase | Alteración de la leche por temperatura mayor a 6ºC | Desarrollo y proliferación de microorganismos por temperatura mayor de 6ºC. Presencia de hongos en las paredes y techos. |

MEDIDAS PREVENTIVAS: Registrar periódicamente la temperatura y llevar una bitácora de los registros. Limpieza programada del almacén y llevar su respectivo registro para, en caso de contingencia, localizar la leche y retornarla a la planta. Estibar correctamente las cajas con leche sobre tarimas con no más de 6 cajas y despegado de pared y techo. Llevar un control de entradas, salidas y destino de la leche. Mantenimiento programado del sistema de refrigeración. Evitar la entrada de personas sin el equipo de seguridad apropiados.

TRANSPORTE AL LUGAR DE VENTA

|  | RIESGO |  |
| --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUÍMICO | MICROBIOLÓGICO |
| Mal estibado que provoque la caída de rejas y rotura del envase | Alteración de la leche por temperatura mayor a 6 ºC | Desarrollo y proliferación de microorganismos por temperatura mayor de 6ºC. Presencia de hongos en las paredes y techos de las unidades. |

MEDIDAS PREVENTIVAS: Los pisos, techos y paredes de las unidades deben estar hechas de material lavable; libre de tierra, polvo y cualquier medio que pueda contaminar el envase y producto. Usar sustancias inocuas que garanticen la limpieza y sanitización de las unidades. Dar mantenimiento programado al sistema de refrigeración de las unidades que lo contengan. No transportar sustancias tóxicas que pongan en peligro la salud del consumidor (fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, artículos de limpieza, etc.) en la misma caja. Proteger la cajas contra los factores climatológicos cuando las unidades no cuenten con material térmico. Capacitar a choferes, haciéndolos responsables de la calidad de la leche e importancia que tiene transportar alimentos perecederos.

LOS 7 PRINCIPIOS DEL ANALISIS DE RIESGOS, IDENTIFICACION

Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS

1. Identificar los riesgos o peligros

2. Determinar los Puntos Críticos de Control

3. Establecer especificaciones para cada Punto Crítico de Control

4. Monitorear cada Punto Crítico de Control

5. Establecer acciones correctivas que deben ser tomadas en caso de que ocurra una desviación en el Punto Crítico de Control

6. Establecer procedimientos de registro

7. Establecer procedimientos de verificación

F. IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL EN CADA ETAPA DEL PROCESO

La identificación de los puntos críticos de control puede hacerse por medio de los árboles de decisión (ver páginas 9, 10 y 11), éstos permiten determinar la existencia de puntos críticos de control en la materia prima, operaciones de proceso y producto terminado.

Los diagramas que se utilizaron para la identificación de los puntos críticos fueron para materia prima, para cada operación del proceso y para producto terminado:

MATERIA PRIMA

LECHE

¿Puede contener la leche el peligro o riesgo en estudio (FISICO, QUIMICO o MICROBIOLOGICO) a niveles peligrosos para el consumidor?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿Puede el proceso, incluido el uso correcto por el consumidor, garantizar la eliminación del peligro o su reducción hasta un nivel considerado como aceptable o seguro? | No* | La calidad química de la leche SI ES CRITICA |
| --- | --- | --- |

* El proceso no puede eliminar el riesgo químico que puede representar la existencia de antibióticos, plaguicidas, etc. Si el análisis involucrase la producción de la leche cruda, ésta no sería crítica ya que durante el proceso de producción se puede evitar el riesgo químico a través de un adecuado cuidado del hato lechero.

PROCESO

RECEPCION DE LECHE CRUDA

¿La RECEPCION DE LA LECHE CRUDA puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿El proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor la eliminación del riesgo o su reducción hasta un nivel seguro? | No | Esta etapa debe ser considerada como un PCC2 para el riesgo o peligro considerado. |
| --- | --- | --- |

Nota: el riesgo químico no se elimina en las etapas posteriores.

CLARIFICACION

¿La CLARIFICACION puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿El proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la disminución del riesgo o peligro o su reducción hasta un nivel seguro? | NO | Esta etapa se considera como un PCC2 |
| --- | --- | --- |

Nota: Si la clarificación es defectuosa, en ninguna otra etapa del proceso se elimina la materia extraña.

ENFRIAMIENTO

¿El ENFRIAMIENTO puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿El proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la eliminación del riesgo o su reducción hasta un nivel seguro? | No* | Esta etapa debe ser considerada como PCC2 |
| --- | --- | --- |

*Nota. siempre y cuando la leche no sea pasteurizada inmediatamente

ESTANDARIZACION

| ¿La ESTANDARIZACION puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo? |  |
| --- | --- |

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿El proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la disminución del riesgo o peligro, o su reducción hasta un nivel seguro? | Sí | Esta etapa no debe ser considerada como un PCC siempre y cuando se utilicen leches clarificadas |
| --- | --- | --- |

ALMACENAMIENTO   DE

LECHE   CRUDA

¿El ALMACENAMIENTO puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿El proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la eliminación del riesgo o su reducción hasta un nivel seguro? | No | Esta etapa es considerada como un PCC2.. |
| --- | --- | --- |

PRECALENTAMIENTO

¿El PRECALENTAMIENTO puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿El proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la disminución del riesgo o peligro, o su reducción hasta un nivel seguro? | Sí | Esta etapa no debe ser considerada como un PCC |
| --- | --- | --- |

HOMOGENEIZACION

¿La HOMOGENEIZACION puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿El proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la eliminación del riesgo o peligro, o su reducción hasta un nivel seguro? | Sí | Esta etapa no debe ser considerada como un PCC |
| --- | --- | --- |

PASTEURIZACION

| ¿La PASTEURIZACION puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo? |  |
| --- | --- |

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿El proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la eliminación del riesgo o peligro, o su reducción hasta un nivel seguro? | No | Esta etapa debe ser considerada como un PCC1 |
| --- | --- | --- |

ALMACENAMIENTO  DE  LECHE

PASTEURIZADA

¿El ALMACENAMIENTO de la leche pasteuriza puede permitir la contaminación del producto (leche) con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿Un proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la disminución del riesgo o peligro, o su reducción hasta un nivel seguro? | No | Esta etapa debe ser considerada como un PCC2 |
| --- | --- | --- |

ENVASADO

¿El ENVASADO puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿El proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la eliminación del riesgo o peligro, o su reducción hasta un nivel seguro? | No | Esta etapa debe ser considerada como un PCC2 para el riesgo o peligro considerado. |
| --- | --- | --- |

ALMACENAMIENTO  DE

PRODUCTO TERMINADO

¿El Almacenamiento de producto terminado puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿Un proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la eliminación del riesgo o su reducción hasta un nivel seguro? | No | Esta etapa debe ser considerada como un PCC2 para el riesgo o peligro considerado. |
| --- | --- | --- |

TRANSPORTE AL LUGAR DE VENTA

¿El TRANSPORTE de producto terminado puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿Un proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la eliminación del riesgo o su reducción hasta un nivel seguro? | No | Esta etapa debe ser considerada como un PCC2 para el riesgo o peligro considerado. |
| --- | --- | --- |

DISTRIBUCION

¿La distribución de producto terminado puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿Un proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la eliminación del riesgo o su reducción hasta un nivel seguro? | No | Esta etapa debe ser considerada como un PCC2 para el riesgo o peligro considerado. |
| --- | --- | --- |

CONSUMO

¿El CONSUMIDOR de producto terminado puede permitir la contaminación del producto con el agente de peligro o riesgo, o permitir que éste aumente hasta un nivel nocivo?

|  | Sí |
| --- | --- |

| ¿Un proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el consumidor, la eliminación del riesgo o su reducción hasta un nivel seguro? | No | Esta etapa debe ser considerada como un PCC2 para el riesgo o peligro considerado. |
| --- | --- | --- |

G. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA LECHE PASTEURIZADA CON LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (PCC1 y PCC2)

PCC2				    PCC2				   PCC2

| RECEPCION DE LECHE CRUDA |  | CLARIFICACION |  | ENFRIAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTANDARIZACIÓN |
| PCC2 |
| HOMOGENEI-ZACION |  | PRECALENTAMIENTO |  | ALMACENAMIENTO DE LECHE CRUDA |

PCC1				    PCC2				    PCC2

| PASTEURIZACIÓN Y ENFRIAMIENTO |  | ALMACENAMIENTO DE LECHE PASTEURIZADA |  | ENVASADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PCC2				PCC2				PCC2

| DISTRIBUCION |  | TRANSPORTE AL LUGAR DE VENTA |  | ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PCC2

CONSUMO

LOS 7 PRINCIPIOS DEL ANALISIS DE RIESGOS, IDENTIFICACION

Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS

1. Identificar los riesgos o peligros

2. Determinar los Puntos Críticos de Control

3. Establecer especificaciones para cada Punto Crítico de Control

4. Monitorear cada Punto Crítico de Control

5. Establecer acciones correctivas que deben ser tomadas en caso de que ocurra una desviación en el Punto Crítico de Control

6. Establecer procedimientos de registro

7. Establecer procedimientos de verificación

H. ESTABLECIMIENTO DE ESPECIFICACIONES, ACCIONES DE MONITOREO  Y  MEDIDAS  CORRECTIVAS  PARA  CADA  PUNTO    CRITICO   DE   CONTROL

PUNTO CRITICO. RECEPCION DE LECHE CRUDA

| PRUEBAS EN ANDEN |
| --- |
| ATRIBUTO A CONTROLAR | METODO | ESPECIFICACIONES | MONITOREO |
| Temperatura | Termómetro | Temp. 6 ºC en leche fría. Temp. ambiente en leche caliente. | En la recepción de leche. |
| Prueba de alcohol | 68% alcohol | Negativo (b) | En la recepción de leche. |
| Densidad | Lactodensímetro | Densidad = 1.029 a una Temp. de 15 ºC | En la recepción de leche. |
| Materia grasa | Gerber Babcock. Milk Tester A.O.A.C 1970 | De acuerdo con la categoría. | Cada lote. |
| Apariencia y olor | sensorial | Fresco y agradable (a) | En la recepción de leche. |

a) La leche debe tener olor y aspectos normales. No debe presentar coagulaciones o alteraciones de la consistencia, signos de sangre, leches calostrales y materia extraña.

b) Si la prueba del alcohol es positiva se debe titular la leche para conocer la acidez real.

| PRUEBAS EN LABORATORIO |
| --- |
| ATRIBUTO A CONTROLAR | METODO | ESPECIFICACIONES | MONITOREO |
| Proteínas | Kjeldahl . | Depende del tipo de leche | Por muestra representativa |
| Concentración de microorganismos | Prueba de reducción de colorantes: Rezarsurina Azul de metileno | 6 (color azul) Más de 8 horas | Por lote |
| Células somáticas | Culture Counter N.CH 1792. Viscosímetro N.CH 1792. Recuento directo N.CH 1746 | De acuerdo con la clasificación | Por muestra representativa |
| Punto de congelación | Crioscopía A.O.A.C. 1970 | -0.530º a -0.570ºC | Por muestra representativa |
| Inhibidores | Disco Filtro N.CH. 1764 FIL-IDF 57: 1970 Cloruro de 2,3,5,trifenil tetrazolio (TTC) N.CH.1748 Delvotest | Negativo | Por muestra representativa |
| Acidez | Titulación de ácido láctico. | 1.4 a 1.7 g/l | En la recepción de leche. |
| Impurezas | Filtración | Lo menos posible | En la recepción de leche. |

ACCIONES CORRECTIVAS

Adecuar el proceso para garantizar un producto de buena calidad, llevar acabo un control de proveedor de leche más estricto, rechazar o aceptar con base en la calidad de la leche.

PUNTO CRITICO. CLARIFICACION

| ATRIBUTO A CONTROLAR | ESPECIFICACIONES | MONITOREO |
| --- | --- | --- |
| Presencia de materia extraña | Eliminación total de materia extraña | Por lote |
| Limpieza del equipo | Limpieza y sanitización eficaz en el equipo después de cada partida | Por lote |

ACCIONES CORRECTIVAS

Hay que volver a clarificar la leche cuando la materia extraña no ha sido completamente eliminada.

Revisar la clarificadora para encontrar el motivo por el cual dejó pasar materia extraña y corregirlo.

Lavar el equipo eficientemente con la concentración de detergentes y sanitizantes adecuados.

Revisar el programa escrito de mantenimiento del equipo en caso de falla mecánica y proceder a la compostura del clarificador.

PUNTO CRITICO. ENFRIAMIENTO

| ATRIBUTO A CONTROLAR | ESPECIFICACIONES | MONITOREO |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | Menor a 6ºC | Revisar continuamente la gráfica en el termógrafo |
| Limpieza del equipo | Limpiar y sanitizar eficazmente el equipo después de cada partida | En cada partida |

ACCIONES CORRECTIVAS

Recircular la leche cuando no se alcance la temperatura adecuada de enfriamiento

Buscar el motivo por el cual la leche no se está enfriando a la temperatura estipulada (revisar bancos de hielo, termógrafo, tiempo de uso del enfriador, plumillas en el termógrafo, etc.)

PUNTO CRITICO ALMACENAMIENTO DE LECHE CRUDA

| ATRIBUTO A CONTROLAR | ESPECIFICACIONES | MONITOREO |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | Menor a 6ºC | Revisar continuamente |
| Crecimiento bacteriano | Mesófilos aerobios < 300,000 | 1 a 2 veces por semana |
| Acidez | mín 1.3 máx 1.7 | Diario |
| Densidad (15ºC) | De acuerdo a las categorías | Diario |
| Fugas | No deben existir | Diario |
| Agitación |  | Diario |
| Limpieza de los silos | Limpiar y sanitizar eficazmente el equipo después de cada partida | En cada partida |

ACCIONES CORRECTIVAS

Recircular la leche cuando la temperatura se encuentre por arriba de los 9 ºC o en su caso pasteurizarla inmediatamente, buscar el motivo por el cual la leche está perdiendo temperatura y corregirlo inmediatamente.

En caso de que la leche sobrepase los límites de acidez estipulados, pasteurizar  inmediatamente porque es indicativo de crecimiento bacteriano.

Para la agitación contar con un programa preventivo escrito para los casos en que el sistema falle.

Recircular adecuadamente los detergentes y sanitizantes para evitar la acumulación de grasa y con esto la piedra de leche.

PUNTO CRITICO. PASTEURIZACION Y ENFRIAMIENTO

| ATRIBUTO A CONTROLAR | ESPECIFICACIONES | MONITOREO |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de salida | Pasteurización 72.2ºC mínimo. Enfriamiento 4ºC | Revisar continuamente |
| Tiempo de pasteurización | 15 segundos | Dos veces por semana |
| Fugas | No deben existir | Diario |
| Termómetros | De acuerdo al proveedor | Continuamente |

ACCIONES CORRECTIVAS

Recircular la leche cuando la temperatura de salida se encuentre por arriba de los 4 ºC, inmediatamente buscar el motivo por el cual no alcance la temperatura y corregir la falla.

Cuando la limpieza no impida la acumulación de la "piedra de leche", realizar una limpieza manual de las placas del pasteurizador.

Cuando existan fugas se debe parar el sistema y ajustar los empaques, si ese es el motivo.

Si los termómetros fallan cambiarlos inmediatamente.

PUNTO CRITICO. ALMACENAMIENTO DE LECHE PASTEURIZADA

| ATRIBUTO A CONTROLAR | ESPECIFICACIONES | MONITOREO |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | Menor a 6ºC | Revisar continuamente |
| Fugas | No deben existir | Diario |
| Agitación |  | Diario |
| Ver especificaciones para producto terminado pág. 19. Monitorear cada partida |

ACCIONES CORRECTIVAS

Recircular la leche cuando la temperatura se encuentre por arriba de los 9 ºC o en su caso envasarla y refrigerarla a una temperatura menor a 6 ºC, buscar el motivo por el cual la leche está perdiendo temperatura y corregirlo inmediatamente.

Para la agitación cuando ésta falle es necesario envasar inmediatamente y corregir la falla.

En caso de que la leche sobrepase los límites especificados, la leche deberá declararse no apta para consumo humano.

PUNTO CRITICO ENVASADO

| ATRIBUTO A CONTROLAR | ESPECIFICACIONES | MONITOREO |
| --- | --- | --- |
| Esterilización de envases, de plástico | De acuerdo al utilizado con este fin | 1 a 2 veces cada semana |
| Envases de cartón húmedos o sucios | Rechazar envases húmedos | Diario |
| Lavado de envases de vidrio | No debe haber indicios de grasa, ni cualquier otra sustancia que pueda contaminar la leche | Diario |
| Botellas de vidrio rotas | Eliminar las botellas que puedan provocar un mal cierre o daños a la salud del consumidor | Durante el lavado y envasado |
| Cierre | Ajustar las máquinas de manera tal que las envases queden perfectamente cerrados | Durante el envasado |

ACCIONES CORRECTIVAS

Rechazar envases que no cumplan con las especificaciones de lavado y sanitización ( envases de vidrio y plástico).

Secar los almacenes cuando éstos estén húmedos y corregir la humedad relativa.

Para los cierres, parar el proceso y realizar el ajuste de boquillas y placas de sellado en las máquinas.

Eliminar todas las botellas o cartones que representen un riesgo a la salud del consumidor, llámese físico, químico o microbiológico.

Carga microbiana alta significa un envase mal desinfectado, por lo que hay que corregir la concentración de sanitizantes en el caso de botellas de vidrio; hacer un control exhaustivo al proveedor de envases de cartón y limpiar o en su caso cambiar la lámpara de luz ultravioleta para envases de plástico.

PUNTO CRITICO. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

| ATRIBUTO A CONTROLAR | ESPECIFICACIONES | MONITOREO |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | Menor a 6 ºC | Revisar continuamente |
| Sistema de refrigeración | Mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento sin chorrear agua | Diario |

ACCIONES CORRECTIVAS

Registrar periódicamente la temperatura, cuando ésta aumente del límite especificado hay que ajustar la temperatura. Revisar el sistema de refrigeración y corregir la falla inmediatamente.

Limpiar pisos, techos y paredes con sustancias, detergentes y soluciones sanitizantes cuando exista presencia de hongos.

PUNTO CRITICO. TRANSPORTE AL LUGAR DE VENTA

| ATRIBUTO A CONTROLAR | ESPECIFICACIONES | MONITOREO |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | Menor a 9 ºC en la leche | Revisar continuamente |
| Sistema de refrigeración | Mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento sin chorrear agua | Cada 7 días |

ACCIONES CORRECTIVAS

Regresar las unidades a la planta cuando la temperatura sobrepase los límites especificados.

LOS 7 PRINCIPIOS DEL ANALISIS DE RIESGOS, IDENTIFICACION

Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS

1. Identificar los riesgos o peligros

2. Determinar los Puntos Críticos de Control

3. Establecer especificaciones para cada Punto Crítico de Control

4. Monitorear cada Punto Crítico de Control

5. Establecer acciones correctivas que deben ser tomadas en caso de que ocurra una desviación en el Punto Crítico de Control

6. Establecer procedimientos de registro

7. Establecer procedimientos de verificación

I. ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO

Es necesario establecer registros de control con los resultados de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de materia prima, producto en proceso, producto terminado, mantenimiento de maquinaria, higiene de equipo, e instalaciones físicas, para que, en caso necesario, puedan utilizarse a fin de determinar la eficiencia de las medidas preventivas.

Los registros son una herramienta muy valiosa para controlar puntos críticos, ya que nos proporciona información acerca del comportamiento de la operación durante el proceso; basta analizar su comportamiento para determinar rápidamente la acción preventiva o correctiva según sea el caso.

El registro se hace aún más importante cuando las dependencias gubernamentales, encargadas de la regulación sanitaria, adoptan un sistema de control como lo es el Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos.

Es factible que en el futuro las verificaciones se enfoquen más a la revisión de los puntos críticos de control por este sistema como complemento a las verificaciones de los establecimientos y producto final que se hacen actualmente.

Para estos registros es importante educar al operario supervisor, de manera tal que, éste, registre la información verazmente y no por evitarse problemas "maquille" los resultados. Para esto la capacitación de los trabajadores juega un papel muy importante, hay que concientizar al personal de que la información obtenida es de mucha valía para tener bajo control al proceso.

EJEMPLOS DE REGISTROS SON LOS SIGUIENTES:

TABLA PARA REGISTRAR LA TEMPERATURA DE LA LECHE

| NUMERO Y HORA | PIPA | NUMERO Y HORA | SILO | NUMERO Y HORA | PASTEU ENTRADA | RIZADOR SALIDA | NUMERO Y HORA | CAMARA FRIA | NUMERO Y HORA | AMBI ENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

REALIZO:_____________________________				FIRMA:________________

REVISO:______________________________				FIRMA:________________

FECHA:________________

TABLA PARA REGISTRAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FISICAS

|  | CISTERNA | ALMACEN DE MATERIA PRIMA | RECEPCION DE LECHE CRUDA | AREA DE PROCESO | ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO | AREA DE LA CALDERA | INSTALACIONES SANITARIAS | HORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHO |  |  |  |  |  |  |  |  |

REALIZO:____________________________				FIRMA:________________

REVISO:_____________________________				FIRMA:________________

FECHA:________________

TABLA  PARA  REGISTRAR  ATRIBUTOS  SENSORIALES

| ATRIBUTO | CALIFICACION | FACTOR DE INCIDENCIA | MEDIDA PREVENTIVA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARIENCIA EXTERNA DEL ENVASE |  |  |  |  |
| APARIENCIA DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| CONSISTENCIA |  |  |  |  |
| OLOR |  |  |  |  |
| SABOR |  |  |  |  |
| MATERIA GRASA |  |  |  |  |
| ESTABILIDAD |  |  |  |  |
| ACIDEZ |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |
| CUENTA TOTAL |  |  |  |  |
| COLIFORMES |  |  |  |  |
| VOLUMEN |  |  |  |  |

EJEMPLO DE UNA PAUTA DE EVALUACION SENSORIAL

Test de evaluación sensorial en leche fluida:

Las características de calidad: apariencia externa, apariencia del producto, consistencia, sabor y olor se califican en forma independiente. Se da calificación especial a cada una de ellas más una observación general de la leche fluida como producto para la venta. La observación general debe tener relación con las calificaciones y observaciones individuales dadas, pero no necesariamente ser un promedio de éstas.

Se califica según una escala de 0-2 puntos que equivalen a:

2 Cumple totalmente

1 Cumple parcialmente

0 No cumple

Desde 1 hacia abajo, la leche fluida presenta desperfectos en el atributo que se evalúa, por ello debe indicarse el defecto como observación. En cero (0) la leche fluida es francamente no apta para consumo humano.

Características generales de los atributos de calidad que se califican:

APARIENCIA EXTERNA DEL ENVASE. Se evalúa la limpieza, defectos, sellado, fecha e impresión general visual del envase. Ejemplos de defectos: envase sucio, impresión poco legible, envase roto, poroso, fecha falsa, otros.

APARIENCIA DEL PRODUCTO. Se evalúa el color e impresión general visual del producto. Ejemplos de defectos: descolorido, color no natural, partículas extrañas, suciedades, otros.

CONSISTENCIA. Se evalúa la viscosidad y homogeneidad del producto. Ejemplos: muy fluido, muy denso, separación de suero, separación de crema, granuloso, floculado, aglomerado, otros.

SABOR. Se evalúa si la leche tiene un sabor normal agradable y fresco. Ejemplos de defectos: sabor a cocido, aguado, oxidado, amargo, cebolla, metálico, sucio, rancio, ácido, astringente, establo, forraje, añejo, malta, extraño, otros.

OLOR. Se evalúa el olor que presenta la leche. Ejemplos: olor a cocido, cebolla, establo, forraje, extraño, detergente, otros.

NOTA: Para tener una mejor evaluación, la leche debe encontrarse a una temperatura de 17ºC.

TABLA PARA REGISTRAR LA LIMPIEZA DEL PERSONAL

|  | APARIENCIA GENERAL | HORA | CAMISA | HORA | PANTALON | HORA | ZAPATOS | HORA | PELO | HORA | UÑAS | HORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REALIZO:____________________________________				FIRMA:________________

REVISO:_____________________________________				FIRMA:________________

FECHA:________________

TABLA PARA REGISTRAR LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS

|  | ENJUAGUE CON AGUA | SOSA | ENJUAGUE CON AGUA | ACIDO | ENJUAGUE CON AGUA | YODO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEM ºC | pH | TIEM (min) | TEM ºC | pH | CONC (%) | TIEM (min) | TEM (ºC) | pH | TIEM (min) | TEM ºC | pH | CONC (%) | TIEM (min) | TEM ºC | pH | TIEM (min) | TEM ºC | pH | CONC (%) | TIEM (min) |
| PIPAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEAS DE RECIBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLARIFI- CADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEAS DE LLENADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SILOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOMOGE- NEIZADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAQUINAS LLENA- DORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PASTEURI- ZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REALIZO:____________________________				FIRMA:________________

REVISO:_____________________________				FIRMA:________________		FECHA:_________

TABLA PARA REGISTRAR LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS

| NUMERO Y HORA | PIPA | HORA | LINEAS DE RECIBO | NUMERO Y HORA | CLARIFI- CADORA | HORA | LINEAS DE LLENADO | NUMERO Y HORA | SILOS | NUMERO Y HORA | HOMOGE- NEIZADOR | NUMERO Y HORA | LLENA- DORAS | NUMERO Y HORA | PASTEU- RIZADOR | REALIZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

REALIZO:____________________________                                       FIRMA:________________

REVISO:_____________________________                                       FIRMA:________________

FECHA:________________

Cabe señalar que cada empresa por pequeña que sea, debe diseñar sus propios formatos de registro. Es importante tener en mente que los registros de los eventos de cada proceso en particular proporcionan información muy valiosa que puede utilizarse para tener un mejor control de los puntos críticos.

LOS 7 PRINCIPIOS DEL ANALISIS DE RIESGOS, IDENTIFICACION

Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS

1. Identificar los riesgos o peligros

2. Determinar los Puntos Críticos de Control

3. Establecer especificaciones para cada Punto Crítico de Control

4. Monitorear cada Punto Crítico de Control

5. Establecer acciones correctivas que deben ser tomadas en caso de que ocurra una desviación en el Punto Crítico de Control

6. Establecer procedimientos de registro

7. Establecer procedimientos de verificación

J. ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION

La verificación se realiza con el fin de determinar si el método de Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos cumple y está acorde con el diseño actualizado de éste.

La verificación incluye la revisión de documentos (especificaciones, acciones correctivas, registros del monitoreo de los puntos críticos, etc.) así como los métodos y resultados de los análisis microbiológicos y fisicoquímicos.

Para facilitar la verificación del método los registros de datos deben estar tabulados.

La verificación proporciona información adicional para reafirmar al productor y al verificador que el método de ARICPC es efectivo y que por consiguiente se está obteniendo un producto seguro.

Las verificaciones deben ser conducidas de la siguiente manera:

1. Rutinariamente y sin anuncio para asegurar que se tienen bajo control las operaciones designadas como puntos críticos de control.

2. Cuando se conoce nueva información que pueda afectar directamente la seguridad del alimento.

3. Cuando la producción del alimento sea relacionado con brotes de enfermedades en la población que lo consume.

4. Para verificar que los cambios han sido implantados correctamente después de que el plan de ARICPC ha sido modificado.

HOJAS  CONTROL

Las hojas de control muestran de manera práctica las etapas del proceso de la leche pasteurizada, donde se señalan los puntos críticos de control, los tipos de riesgo físicos, químicos y microbiológicos que se involucran en cada etapa, así como las medidas preventivas, los puntos críticos a verificar para cada etapa en particular, las especificaciones y una columna para anotar las observaciones que se hacen para cada punto de la columna de que verificar.

En la hoja control se presenta la metodología de ARICPC de una manera simplificada, que sirve como guía para la implementación de este método dentro de la industria.

Para la aplicación de esta tabla primero se debe identificar la etapa del proceso que debe ser controlada; se determina el nivel del riesgo (PCC1 o PCC2); se identifica el tipo de riesgo físico, químico y/o microbiológico que está involucrado en esta etapa; se establecen las medidas preventivas para cada uno de los riesgos identificados por etapa; se plantean los puntos a verificar para tener bajo control el riesgo, por ultimo se establecen las especificaciones para cumplir con esa etapa.

Es importante hacer observaciones para que la persona que haga el seguimiento tenga una idea más clara de la etapa que tiene que mantener bajo control.

ANEXO 1

TABLA  A

| EFECTOS DEL CALENTAMIENTO SOBRE LOS COMPONENTES DE LA LECHE |
| --- |
| Sustancias modificadas | Modificaciones | Principales consecuencias |
| Lactosa | Descomposición con formación de ácidos orgánicos. | Influencia sobre el crecimiento de las bacterias lácticas. Descenso del pH. Sustancias extraíbles con éter. Caramelización. |
| Lactosa + Proteínas | Reacción entre los grupos aldehídicos y aminados; se obtienen productos de condensación con color. (Reacción de Maillard). | Disminución nutritiva de las proteínas (principalmente pérdida de lisina). Formación de compuestos reductores, descenso del potencial Redox, dificultad para la oxidación de las grasas. Oscurecimiento. |
| Proteínas solubles (principalmente lacto-globulina) | Aparición de grupos SH activos y de compuestos sulfurados libres. Desnaturalización. Inactivación de aglutininas. | "Sabor a cocido". Sistema reductor. Floculación. Dificultad para la formación de crema. |
| Proteínas solubles y caseína | Formación de amoníaco. Concentración e insolubilidad en la interzona líquido/aire. Formación de complejos lacto-globulina. | Influencia sobre el sabor. Formación de la llamada "capa de leche". Estabilización por precalentamiento. |
| Caseína | Degradación de la molécula (defosforilización y ruptura de enlaces peptídicos), acompañada con modificación en las micelas de la leche. | Floculación de las suspensiones de caseína a alta temperatura. Floculación y gelificación de la leche. |
| Minerales | Desplazamiento del equilibrio Ca/P soluble, Ca/P insoluble. Modificación de la capa superficial de las micelas. | Precalentamiento estabilizador. Insolubilización de las sales de calcio y descenso del pH. Retraso en la coagulación usando cuajo. Influencia sobre la estabilización de las micelas. |
| Materia grasa | Formación de lactonas (a partir de los ácidos monoenos de cadena corta). | Sabor desagradable ( en las leches concentradas y en polvo). |
| Vitamina | Destrucción principalmente de la vitamina B1 y Vitamina C. | Disminuye el valor nutritivo. |
| Enzimas | Inactivación a temperaturas alrededor de 60-100ºC. | Inhibición de las actividades enzimáticas, especialmente de la enzima lipasa y proteasa. Factor importante para tener control en la pasteurización. |
| Gases | Pérdida de CO2 | Aumento ligero del pH. |

Fig. C

La recta de en medio de las líneas, define las zonas recomendables para conseguir una pasteurización eficaz; por ejemplo para conseguir una pasteurización HTST, se requiere de una temperatura de 72.2ºC durante 12 segundos y para lograr una pasteurización LTLT se requieren 62ºC durante 30 minutos. Se ha observado que en estas condiciones, el aspecto físico no se modifica con respecto a la capa de crema y existe un margen de seguridad suficiente para la destrucción del Mycobacterium tuberculosis.

TABLA  B

| TIPOS BIOQUIMICOS | MICROORGANISMOS REPRESENTATIVOS | FUENTES DE MICROORGANISMOS | SUSTRATO SOBRE EL QUE ACTÚAN | NOTAS ADICIONALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STREPTOCOCCUS, como Streptococcuslactis, Streptococcus cremoris. | Utensilios para la ordeña, pastura y uso en planta | Fermentación de lactosa a ác. láctico, obtención de ác. acético, alcohol etílico y CO2 | A estos microorganismos se les conoce como tipos homofermentativos y heterofermentativos. |
|  | LACTOBACILOS, como Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, L. brevis, L. fermentum. | Presencia de estiércol. Alimentos almacenados en silos. | Fermentación de lactosa a ác. láctico y otros productos. Algunas especies son homofermentativas y otras heterofermentativas. |  |
| PRODUCTORES DE ÁCIDO | MICROBACTERIAS, como, Micobacterium lacticum. | Utensilios para la ordeña y derivados de leche. Presencia de estiércol. | Fermentación de lactosa a ácido láctico y otros productos. | Algunas de estas especies pueden sobrevivir a la exposición a muy altas temperaturas (80-85ºC/10 min). |
|  | COLIFORMES, como Escherichia coli, Enterobacter aerógenes. | En agua contaminada, suelo, plantas y estiércol. | Fermentación de lactosa a ácido láctico y otros productos como ácidos y compuestos neutros. | El número de bacterias coliformes en la leche es un indicador de su calidad sanitaria. |
|  | MICROCOCCUS, como Micrococcus luteus, Micrococcus varians. | Conductos de las glándulas mamarias de las vacas, utensilios para ordeñar. | Pequeñas cantidades de ácido resultan de la débil fermentación de la lactosa, ligera proteólisis. | Resisten el calor moderado. Algunas cepas son capaces de sobrevivir a 63 ºC durante 30 min. |
| PRODUCTORES DE GAS | COLIFORMES, como Clostridium butyricum, Torula cremoris. | En agua, suelo, estiércol y alimentos. | La lactosa se fermenta con acumulación de gas, ésta es una mezcla de CO2, H2, o solo CO2 en caso de fermentación por levaduras. | Los grandes recipientes tienen sus tapas levantadas por la presión cuando la contaminación es muy elevada. |
| FERMENTACIÓN FILANTE O EN TIRAS | Alcalígenes viscolactis, Enterobacter aerógenes, Streptococcus cremoris. | Tierra, plantas, agua y utensilios. | Los microorganismos sintetizan un material polisacárido viscoso que forman cápsulas. | La leche favorece la formación de material capsular. |
| PROTEOLITICOS | BACILLUS SPP. como B. subtilis, B. cereus (Pseudomonas, proteus) spp. Streptococcus liquefaciens. | Tierra, agua y utensilios | Los microorganismos degradan la caseína hasta péptidos y después a aminoácidos. La proteólisis está precedida por la coagulación de la caseína por la renina. | Los productos finales imparten olor y sabor anormales a la leche. Las pseudomonas spp. colorean la leche. |
| LIPOLITICOS | Pseudomonas fluorescens Achromobacter lipoliticum, Candida lipolítica, Penicillum spp. | Tierra, agua y utensilios | Los microorganismos hidrolizan las grasas de la leche hasta glicerol y ácidos grasos. | Algunos ácidos grasos imparten olor desagradable y sabor agrio a la leche. |

ANEXO 2

CUADRO 1. PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR COMO UNA VIOLACION EN EL DISEÑO DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS

Diseño que permita acumular basura o polvo Areas indefinidas de proceso Iluminación inadecuada Drenaje y rejillas inadecuados Paredes, pisos y techos no sanitarios Ventilación inadecuada Falta de una antecámara de acceso Sanitarios inadecuados Armario o casilleros inadecuados Comedor inadecuado Diseño que permita la acumulación de humedad Tuberías y ductos no seguros Vigas no sanitarias Colocación inadecuada de artículos de limpieza y lavamanos Bebederos inadecuados Baños inadecuados

CUADRO 2. ACTITUDES QUE DEBEN VIGILARSE CON EL PERSONAL CONTRATADO PARA MANEJAR ALIMENTOS.

Patilla y bigote, barba tipo "chuleta de puerco" o media luna Infecciones y heridas Enfermedades (tos) Comer o tomar producto de línea Uniformes y bata para visitantes Vestimenta limpia Malla para el cabello y cubre boca Botas de seguridad Ausencia de barniz de uñas Alimentos sólo en el comedor No fumar No mascar chicle ni escupir Evitar que estén lápices y cigarros en orejas Evitar rascarse nariz, ojos, cabeza, cara, etc. Empleo adecuado de guantes Protección contra el ruido Uso adecuado de lentes Lavarse las manos al entrar Evitar sentarse en el equipo Evitar jugar con los compañeros

CUADRO 3. CONSIDERACIONES PARA BRINDAR UNA MAYOR PROTECCION AL PRODUCTO.

Ausencia de vidrios rotos Lámparas de seguridad Ausencia de polvo Electrocutadores (ubicación y limpieza) Trampa para roedores (verificar su control) Buen uso de recipientes Toma de muestra con recipientes de plástico (no usar vidrio) Evitar la contaminación al producto (grasa/sudor/cabello/etc.) Ausencia de recovecos Identificación de lotes, uso de códigos Identificación de empaques Identificación de envases Mecánicos que no ensucien al producto Evitar que el producto crudo esté en contacto con el producto procesado Tapas, sacos, equipos, etc. en su lugar Estibar separadamente de la pared (50 cm) Delimitar áreas con líneas de seguridad Con la ruptura de vidrios se debe retirar producto de 1m alrededor Letreros adecuados Uso de tarimas para separar del piso al producto Verificación de puntos críticos Separar artículos de limpieza de los alimentos Utensilios de trabajo y limpieza adecuados Cortinas de aire Túnel negro Ausencia de charcos

CUADRO 4. ACCIONES QUE PERMITEN QUE EL MANTENIMIENTO SEA CONSIDERADO COMO PARTE DEL PATRIMONIO DE UNA PLANTA.

Pisos limpios Equipo limpio Reparaciones Evitar escapes de vapor, agua o producto Mantenimiento de equipo de proceso y laboratorio No improvisar Baños Verificar que los controles funcionen Capacitación

CUADRO 5. EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEBE CONTAR CON UNA SERIE DE ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA

Especificaciones actualizadas Métodos actualizados Registros y controles Tarjetas de control por materia prima Tarjeta de control por proveedor Registros de análisis Registros del uso o mantenimiento de equipo (Laboratorio y proceso) Escritorios y mesas de trabajo adecuados No Comer en el laboratorio Pruebas sensoriales adecuadas Patrones y su renovación Almacén de muestras de producto Manuales y procedimientos de limpieza Programas de mantenimiento Rotación de materiales Códigos Programas de seguridad Manual de uso del equipo (planta y laboratorio) Análisis de tiempo de vida media Análisis de las especificaciones Atención a los reclamos de los clientes

CUADRO 6. LA PREVENCION DE PLAGAS CONSIDERA UNA SERIE DE ACCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE IMPIDAN LA ENTRADA DE PLAGAS A LAS PLANTAS

Antecámaras Cortinas Electrocutadores Trampas para insectos Trampas físicas para roedores Ausencia de maleza externa Venenos internos - Fumigación Venenos externos - Fumigación Plano de trampas Aperturas y huecos en pared, puertas, techo, piso Insectos en sacos Plagas (gato, pájaros, insectos, hongos, microorganismos, etc.) Almacén adecuado LA PLANTA DEBE ESTAR CERRADA

CUADRO 7. EL ORDEN Y LIMPIEZA REPRESENTAN ACTITUDES SENCILLAS PERO QUE DEBEN SER VIGILADAS

Evitar condensados Uso adecuado de cepillos abrasivos No usar madera que esté en contacto con el alimento Evitar derrames Evitar acumulación de basura Evitar plagas Evitar restos o excreta de animales: pájaros, perro, gato, roedores, humanos, lagartijas, ranas, etc. HUMEDAD NO SIGNIFICA LIMPIEZA

MODELO DE ETIQUETA

La etiqueta de identificación, contendrá los datos siguientes de conformidad con el artículo 210 de la Ley General de Salud y  el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos y Servicios, conforme a lo que se establece en los artículos 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 y 1280; las normas correspondientes y demás disposiciones correspondientes.

a) Denominación específica del producto (Debe indicar la verdadera naturaleza del producto; la información no debe confundir, exagerar o engañar en cuanto a su composición, origen y otras propiedades del producto, y no debe ostentar indicaciones terapéuticas).

b) Nombre comercial, marca registrada.

c) Nombre y dirección del purificador.

d) Fecha de envasado.

e) Número de lote.

f) Indicación del contenido.

g) En el caso de que el envase sea desechable poner la leyenda "CONSERVE EL AMBIENTE, DEPOSITE EL ENVASE VACIO EN LA BASURA".

h) La leyenda "HECHO EN MEXICO". En el caso de los productos de importación, el país de origen y el nombre y domicilio del importador.

i) No consumirse si la banda de seguridad ha sido alterada.

| FECHA DE ELABORACION: 15-3-94 LOTE: A |  | FECHA DE CADUCIDAD: 17-3-94 LOTE: A |
| --- | --- | --- |
| L E C H E E N T E R A PASTEURIZADA PREFERENTE HOMOGENEIZADA CONTENIDO DE GRASA: 30 g/l min. CONTENIDO DE PROTEINAS: 30 g/l min. 1lt MANTENGASE EN REFRIGERACION Elaborado por: LULU Productos S.A. de C.V. Av. Pastizal No. 53 Col. Alto Valle. Cuauthémoc, Colima. Ventas al tel. 8-53-48 HECHO EN MEXICO CONSERVE EL AMBIENTE. DEPOSITE EL ENVASE VACIO EN LA BASURA | LECHE LULU | L E C H E E N T E R A LULU PASTEURIZADA PREFERENTE HOMOGENEIZADA CONTENIDO DE GRASA: 30 g/l min. CONTENIDO DE PROTEINAS: 30 g/l min. 1lt MANTENGASE EN REFRIGERACION Elaborado por: LULU Productos S.A. de C.V. Av. Pastizal No. 53 Col. Del Alto Valle. Ventas: 534-67-88 HECHO EN MEXICO |

GLOSARIO

ACCION CORRECTIVA. Procedimiento a seguir en el momento que ocurre una desviación.

AGUA POTABLE. Se considera agua potable para consumo humano, toda aquélla cuya ingestión no cause efecto nocivo a la salud, cuando se encuentre libre de gérmenes patógenos y de sustancias tóxicas.

ALCALINO. Agua o suelo que contiene cantidad suficiente de sustancias alcalinas para elevar el pH por encima de 7.0.

ALCALINIDAD. Término usado para representar el contenido de carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos y ocasionalmente boratos, silicatos y fosfatos en el agua. Se expresa en partes por millón (ppm) de carbonato de calcio.

ALMACENAMIENTO. Acción de guardar, reunir en una bodega, local, silo o tanques; mercancías, productos o cosas para suministro o venta.

ALTERADO: Se considera alterado un producto o materia prima cuando por efecto de cualquier causa, haya sido objeto de modificaciones en su composición intrínseca, que:

I. Lo conviertan en nocivo para la salud, o

II: Modifiquen sus características fisicoquímicas u organolépticas, rebasando los límites autorizados por la Secretaría de Salud.

ARICPC. Es un método que identifica y evalúa los riesgos o peligros potenciales  en las operaciones o etapas del proceso de un producto y establece las medidas preventivas para que los riesgos o peligros sean controlados.

ASEPTICO. Libre de microorganismos capaces de causar infección o contaminación.

AUDITORIA DEL SISTEMA ARICPC. Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y resultados se encuentran de acuerdo con las disposiciones planeadas, que estén puestas en práctica y sean adecuadas para alcanzar los objetivos.

BACTERICIDA. Agente físico o químico capaz de destruir las bacterias.

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS. Son el conjunto de normas, procesos y actividades relacionadas entre sí destinadas a garantizar que los productos tengan y mantengan las especificaciones requeridas para su uso.

CALIDAD. La palabra tiene dos significados importantes:

(1) aquellas características del producto que responden a las necesidades del cliente y (2) ausencia de deficiencias.

Un término general que cubre los dos significados es adecuación al uso.

CARACTERISTICA DEL PRODUCTO. Es una propiedad que posee el producto y que se pretende que satisfaga ciertas necesidades de los clientes.

COAGULACION. Acción de un agente físico, químico o enzimático, en virtud del cual una sustancia coloidal se agrega o se solidifica.

COLIFORMES FECALES. Microorganismos que se encuentran en el tracto gastrointestinal de animales y del hombre.

CONTAMINACION. Se considera contaminado el producto o materia prima que contenga microorganismos, hormonas, bacterioestáticos, plaguicidas, radioisótopos, así como cualquier materia o sustancia no autorizada o en cantidades que rebasen los límites máximos permitidos que establezca la Secretaría de Salud u otra autoridad competente.

CONTROL. Manejo de condiciones de operación para mantener criterios establecidos.

DAÑO. Efecto o acción, circunstancia que ocasionan un defecto o riesgo.

a) Críticos. Condiciones que causen muerte o daños serios al consumidor por contaminación,

b) Serios. Condiciones que pueden afectar la salud del consumidor,

c) Mayores. Condiciones que indiquen poco interés en la aplicación de buenas prácticas de manufactura,

d) Menores. Condiciones que si no son corregidas pueden transformarse en peligros mayores.

DESINFECCION. Destrucción de la mayor parte de los microorganismos dañinos o perjudiciales, que se encuentren en un medio, por la acción de productos químicos, calor, luz ultravioleta, etc.

DESINFECTANTE. Agente que elimina la infección  por matar a las células vegetativas de los microorganismos.

DETERGENTE. Agente sintético de limpieza que contiene elementos de actividad superficial y no precipita con el agua dura.

ELABORACION. Transformación de un producto por el trabajo, para obtener un determinado bien de consumo.

ESTERIL. Sin microorganismos vivos.

ESTERILIZAR. Dejar estéril una sustancia o material. Matar toda forma de vida.

ETIQUETA. Es todo rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra forma descriptiva o gráfica ya sea que esté escrita, impresa, marcada grabada en relieve hueco grabado y estarcida, adherida o anexa a un envase o empaque.

FILTRO. Dispositivo para separar los sólidos de un líquido, mediante algún tipo de colador.

GERMICIDA. Agente o sustancia que destruye gérmenes o microorganismos.

HIGIENE. Son todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los productos en todas las fases del proceso de fabricación hasta su consumo final.

INOCUO. Ausencia de riesgo microbiológico, toxicológico o físico inaceptable desde el punto de vista de la salud del consumidor.

"IN SITU". Son condiciones adecuadas en un proceso y todos los factores que afecten el lugar de labor.

INTEGRO. Ausencia de defectos o alteraciones.

LECHE PARA CONSUMO HUMANO. Es el producto proveniente de la secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas sanas y bien alimentadas. Se excluye el producto obtenido 15 días antes del parto y 5 días después de éste o cuando tenga calostro.

LECHE PASTEURIZADA DE VACA. Es el producto obtenido directamente de la ordeña de animales sanos, sometido al proceso de pasteurización y envasado herméticamente de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura y que cumpla con las especificaciones señaladas en el punto 5 de la Norma Oficial Mexicana para leche pasteurizada, libre de agua adicionada, de reacción negativa a la prueba de la fosfatasa y que cumpla con los límites microbiológicos señalados en la norma.

LIMITE CRITICO. Son criterios que se deben tomar en cada medida preventiva, así como el control de puntos críticos.

LIMPIEZA EN EL SITIO. (CIP Clean in place ), es un sistema de saneamiento, donde los detergentes, sanitizantes y el agua se recirculan y se rocían a través del equipo y tuberías de bombas.

MEDIDA PREVENTIVA. Las medidas preventivas son las actividades necesarias para eliminar los riesgos o reducir sus consecuencias o su frecuencia hasta niveles aceptables.

MESOFILO AEROBIO. Bacterias que se desarrollan mejor entre 25 y 40 °C y que requieren oxígeno para desarrollarse.

MICROORGANISMO. Forma de vida de dimensiones microscópicas.

a) Microorganismos psicrófilos: organismo cuya temperatura óptima de crecimiento es de 15-30ºC, siendo capaces de crecer a temperaturas de refrigeración,

b) Microorganismos Mesófilos: su desarrollo se efectúa a una temperatura óptima entre 25-45ºC, ejemplo: Bacillus spp. y Clostridium spp.

c) Microorganismos Termófilos: crece a una temperatura óptima entre 45-50ºC, siendo algunos capaces de desarrollarse a temperaturas como 85ºC.

MICROORGANISMO PATOGENO. Microorganismo capaz de causar alguna enfermedad.

MONITOREO O VIGILANCIA. Acción de comprobación de que el proceso, tratamiento y manejo de cada punto crítico de control, se lleva a cabo correctamente y se encuentra controlado.

NUMERO MAS PROBABLE (NMP). En el ensayo del contenido bacteriano por el método de dilución, el número de organismos que, de acuerdo con la teoría estadística, sería entre los otros números posibles el más probable que se obtenga como resultado del examen; o el que se obtendría con la mayor frecuencia como resultado del examen. Se expresa en cantidad de microorganismos por 100 ml.

PARTES POR MILLON (ppm). Es la concentración de un determinado componente disuelto, expresado en miligramos por litro o en miligramos por kilogramo.

pH. Símbolo usado para denotar el grado de acidez o alcalinidad de una solución; pH = -log (1/H+); en donde (H+) representa la concentración de iones hidrógeno de una solución.

PUNTO CRITICO DE CONTROL (PCC). Es una operación o etapa del proceso que debe ser controlada para evitar un riesgo.

PUNTO CRITICO DE CONTROL 1 (PCC1). Es aquella operación del proceso donde se efectúa un control completo de un riesgo potencial y por lo tanto se elimina el riesgo que existe en esa operación o etapa en particular, por ejemplo los procesos de pasteurización  y esterilización comercial.

PUNTO CRITICO DE CONTROL 2 (PCC2). Es aquella operación del proceso donde sólo se lleva a cabo un control parcial, por lo que sólo es posible reducir la magnitud del riesgo.

PVC. Policloruro de vinilo; su cristalinidad es baja, resistente a disolventes no polares, grasas y ácidos minerales, pero atacable por hidrocarburos clorados y cetonas, muy impermeable al vapor de agua y a los gases, de alta resistencia mecánica e inercia química; se usa en forma de películas flexibles o retráctiles, en botellas o envases semirrígidos para la conservación y el transporte de muchos alimentos.

REFRIGERACION. Es el método físico al cual se somete la leche con equipos especiales para reducir o mantener la temperatura en su centro térmico hasta 6ºC.

RIESGO O PELIGRO. Es la probabilidad de que se desarrolle cualquier propiedad biológica, química o física inaceptable para la salud del consumidor que influya en la seguridad o en la alteración del alimento.

SEGURO. Aquello que no genere daño para la salud del consumidor.

VALIDACION DEL PROCESO. Un programa documentado, que proporciona un elevado grado de garantía de que un proceso concreto elaborará un producto con calidad, cumpliendo con las especificaciones requeridas.

RECOMENDACIONES

Los problemas que aquejan a la industria láctea son muchos y de diferente importancia, algunos de ellos son fáciles de eliminar con tan solo utilizar adecuadamente agua y jabón. Fomentar las buenas prácticas de higiene y sanidad que edita la Secretaria de Salud, es un buen comienzo para solucionar muchos de los problemas oportunamente.

Debido a la problemática que se suscita se hacen las siguientes recomendaciones para minimizar los riesgos.

1. Profesionalizar todas las áreas de la planta.

2. Capacitar al personal donde se considere como elemento importante la leche, hay que involucrar temas como higiene, sanitización, buenas prácticas de manufactura, toxicología, riesgos físicos, químicos y microbiológicos, ley alimentaria, entre otros. Esto significa que además de que el producto cumpla con una determinada especificación fisicoquímica, sensorial o microbiológica, es necesario que sea elaborado con materias primas de alta calidad y procesado bajo condiciones que minimicen el riesgo de contaminación y aseguren su calidad.

3. Mantener y dejar el área de trabajo limpia y ordenada de tal manera que se responsabilice a la(s) persona(s) que laboren en ese lugar posteriormente.

4. Responsabilizar al personal sobre el uso correcto de cofia, cubre boca, mandiles, uniformes limpios, tapones para oído, zapatos antiderrapantes y otros.

5. Por razones higiénicas es conveniente realizar los tratamientos que específica la Ley General de Salud (filtración, clarificación y homogeneización) de la leche para reducir su contaminación inicial.

6. Mantener en buen estado válvulas, termógrafos, manómetros, así como de contar con la válvula de desviación o divergencia.

7. Durante la distribución proteger la leche contra la luz, alzas de temperatura y golpes que puedan romper al envase.

8. Si se encuentran coliformes en la leche pasteurizada, indica una contaminación posterior ya que estos organismos son eliminados con la temperatura de pasteurización. Hay que tomar muestras en diferentes lugares de las líneas de proceso después de la pasteurización, para detectar la fuente de contaminación y eliminarla.

9. Efectuar análisis sensoriales ya que es el medio que los consumidores usan para evaluar los productos y así decidir si son aceptados o no.

Adicionalmente a los análisis de producto terminado, es conveniente efectuar pruebas de vida de anaquel en el mercado, por medio de métodos microbiológicos y sensoriales.

10. Durante el diseño del sistema de pasteurización se debe de tomar en consideración aquellos factores que pueden contribuir a la contaminación cruzada del producto pasteurizado con el no pasteurizado, pero más importante es la seguridad de que cada partícula de leche logre alcanzar la temperatura mínima y el tiempo mínimo de pasteurización.

11. El diseño del tanque de balance en muchas plantas es inadecuado. El diseño adecuado de este tanque se logra manteniendo una distancia entre la entrada de las líneas de retorno y el nivel más alto de leche en el tanque que deberá ser de por lo menos dos veces el diámetro de la línea de retorno con el diámetro mayor. Por ejemplo, si hay dos líneas de retorno al tanque de balance, una de 3 pulgadas y otra de 2 pulgadas , la distancia de separación requerida ha de ser de 6 pulgadas.

Se recomienda que los tanques de balance estén instalados por lo menos 1 pulgada por abajo de la base del pasteurizador. Esto facilita un retorno de leche continuo hacia el tanque de balance en caso de una falla en el sistema.

12. En las unidades de regeneración de temperatura del pasteurizador, se requiere que en cada cierto número de placas exista un agujero de drenaje (la distancia entre uno y otro es recomendado por el fabricante del sistema) de manera tal que se facilite el drenaje apropiado de leche cruda hacia el tanque de balance cada vez que se detenga el sistema.

13. El tipo de bomba necesaria para controlar la velocidad constante de flujo de leche, a través de tubo de retención, tendrá que ser de desplazamiento positivo. Las bombas de tipo centrífugo, por condiciones físicas generales, no pueden mantener una velocidad de flujo constante en estos sistemas.

14. Las válvulas de divergencia deberán ser conectadas a las líneas de retorno al tanque de balance de leche cruda. Estas líneas deberán ser autodrenables y estar libres de restricciones y/o válvulas, a menos que éstas sean diseñadas de forma tal, que no impidan el drenaje adecuado de las líneas de divergencia.

15. Los tubos de retención deberán ser diseñados para sostener cada partícula de leche, por no menos del tiempo requerido para la pasteurización de acuerdo con el proceso utilizado. El diseño adecuado de este tubo, durante el periodo de retención, no permite una temperatura entre el producto más caliente y el más frío, en cualquier posición transversal del flujo de 1ºF. Este requisito se cumple si el tubo, de un diámetro de 7 pulgadas o menos, que está libre de ajustes o uniones que puedan impedir el libre flujo de leche. En adición, este tubo deberá tener un declive continuo hacia arriba en la dirección del flujo, no menor de 0.25 pulgada por pie de línea.

16. El registro termográfico debe contar con los requisitos básicos para asegurar el control mínimo de temperatura de pasteurización. Las gráficas de temperatura deben permitir el monitoreo del proceso de pasteurización de manera tal que todo evento sea registrado en cualquier momento. Dicho registro termográfico deberá ser calibrado regularmente de tal manera que se pueda corroborar su operación y debe conectarse alámbricamente con las válvulas de divergencia de modo que permita el flujo hacia adelante de leche cuando se hayan alcanzado las temperaturas mínimas de pasteurización.

17. Es importante que el operador del sistema compare la lectura del termómetro indicador y el registro termográfico. El registro termográfico nunca deberá leer más arriba que el termómetro indicador.

BIBLIOGRAFIA

1. Administrar para la Calidad. Conceptos Administrativos del Control Total de la Calidad. Dr. Mario Gutiérrez, Centro de Calidad ITESA, Ed. Limusa 1991

2. Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana.

3 Aplicación del Sistema de Peligros Potenciales e Identificación y Control de los Puntos Críticos para Mejorar la Calidad e Inocuidad de los Alimentos. Silvia Michaine y Fernando Quevedo, Trabajo para el III Taller OPS/OMS sobre Normalización de Alimentos y Salud para América Latina y el Caribe. La Alimentación Latinoamericana 1990.

4. Aseguramiento de la Calidad. Curso Teórico. Ing. Rafael Marfil Rivera. Programa Universitario de Alimentos (PUAL). México, D.F. octubre 1993.

5. Badui Dergal, S; Diccionario de Tecnología de Alimentos. Badui Dergal, S; Ed. Alhambra Mexicana. México, 1988.

6. Ciencia de la Leche, Principios de Técnica Lechera. Charles Alias, Ed. Reverté, S.A. 1985.

7. Diseño para un sistema de producción de agua ultrapura. Stone Aguilar, J.L., TESIS, Facultad de Química, UNAM. México, D.F., 1988.

8. Ecología Microbiana de los Alimentos, Vol. I y II. International Commission on Microbiological Specifications for Food, Ed. Acribia país 1980

9. El sistema de análisis de riesgos y puntos críticos: su introducción en las industrias de alimentos en los años 90. Moreno García, B., García López, M.L., Otero, A., García Fernández, M.C., Alimentaria 230(3) 19-27(1992).

10. Grado "A" Pasteurized Milk Ordinence. Texas Sanitarians. U.S. Department of Health and Human Service. Public Health Service. Food and Drug Administration.

11. Introducción a la Lactología. Patrick Francis Keating, Ed. Limusa México, 1986.

12. Juran y la Planificación para la Calidad. J.M. Juran. Ed. Díaz Santos, S.A. Madrid, España 1990.

13. Leche Producción y Control. Wm. Clunie Harvey y Harry Hill. Ed. Academia, país 1971.

14. Manual de Aplicación de Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos, Secretaría de Salud, Subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario, Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios. México, D.F., Septiembre de 1993.

15. Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios. México, D.F., Noviembre de 1993.

16. Manual de Técnicas y Procedimientos de Laboratorio para Análisis Microbiológico de Leche. Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Laboratorio Nacional de Salud Publica. México, D.F. 1989

17. Microbiología de Alimentos. Frazier Ed. Acribia S.A., Zaragoza España. 1978.

18. Operación, Higienización y control de los diferentes procesos a que se somete la Leche de Consumo. Ing. Rubén Correón Piedras. Tesis, México, D.F. 1974.

19. Organización Mundial de la Salud; Congreso sobre "Purificación de agua". New York, E.U.A., 1987.

20. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. México, (D.O. 18 de Enero de 1988).

21. Tecnología y Control de Calidad de Productos Lácteos. Equipo Regional y Capacitación en Lechería de la FAO para América Latina, Santiago de Chile, abril 1986.

22. The HACCP Concept and microbiological Hazard Categories. Howard E. Bauman, Food Technology, Septiembre 1974.

23. The Socrety of Dairy Technology, Manual de plantas.

Ed. Acribia Zaragoza. España

24. Standard Methods for the Examination of Dairy Products.

Gary H. Richarson Ph. D. Editor American Public Health Association, 15th. Edition 1985.